《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中村民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	22

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、 环境影响分析	28

八、 项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、结论与建议	37

附件

附件1   环评委托书

附件2   质保单

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）

附图3   项目道路区位图

附图4   项目环保目标图

附图5   项目监测布点图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 屏峰路南段工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 |
| 法人代表 | 龚子文 | 联 系 人 | 郑越 |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区蔡锷路与龙山路交汇处东南广厦名都4#商业楼 |
| 联系电话 | 18711921100 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市双清区屏峰村，邵阳市中心医院东院西侧 |
| 立项审批部门 | - | 批准文号 | - |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及 代 码 | 市政道路工程建筑 E 4813 |
| 占地面积 (m2) | 18984 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总 投 资 (万元) | 2300 | 其中：环保投资 (万元) | 161 | 环保投资占总投资比例 | 7% |
| 预期验收投产日期 | 已于2017年12月建成 |
| 一、项目由来 近年来，随着邵阳大道、建设南路、邵水东路延伸段、新华南路、财神路、大兴路、沙塘路和佘湖桥等道路、桥梁建设的逐步到位，为加快联结邵阳经济开发区与外界的联系，满足其发展的交通需求。因此，邵阳市城市建设投资经营集团有限公司在邵阳市双清区屏峰村新建屏峰路工程，屏峰路为邵阳市一条南北走向的城市次干道，连接白马大道与铁路旁的支路，平面中线由三条直线和两条平曲线构成，全线无超高和加宽，该道路分为南北两段，本次评价仅包括屏峰路南段工程，屏峰路南段南起白马大道屏峰路立交（暂未修建），北至邵阳大道，位于邵阳市中心医院东院西侧，全长790.891m，道路红线宽度24m，设计车行速度30km/h。由于邵阳市中心医院东院西侧建设时西侧无进场道路，故屏峰路南段与邵阳市中心医院东院同期建设，且已于2017年12月大致修建完成，故本项目属于未批先建。由于白马大道暂未修建完成，故白马大道屏峰路连接处未修建，该处待白马大道后期修建时一同修建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目应进行环境影响评价，项目类别属于“172 城市 道路（不含维护，不含支路）中新建快速路、干道”，应编制环境影响报告表，受邵阳市城市建设投资经营集团有限公司的委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，环评工作小组在进行现场踏勘、资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、工程基本情况 工程名称：屏峰路南段工程 建设单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 建设地点：邵阳市双清区屏峰村，邵阳市中心医院东院西侧 建设性质：新建 总投资：2300万元。 2、项目组成及建设规模 （1）项目组成 本工程道路类别为城市次干道，全长790.891m，道路红线宽度24m，设计车行速度30km/h。本工程连接白马大道（暂未修建）和邵阳大道，南起白马大道屏峰路立交（经度：111.500428，纬度：27.211938），北至邵阳大道（经度：111.49651，纬度：27.21695），桩号为K0+000—K0+790.891，全长790.891m。项目由主体工程、配套工程、临时工程和环保工程等组成，主体工程主要包含路基工程、路面工程。项目工程组成一览表见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 项目类型 建设内容 主体 工程 路基工程 道路总长790.891m，路基宽度：24m；填方路段地基表层处理：地面横坡缓于1：5时，在清除地表草皮、耕土后，可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡陡于1：5时，原地面挖成台阶后再填土，地基表层处理完后碾压密实，一般土质路段基底压实度(重型)不小于90%。 路面工程 道路路幅总宽度为24m，其分幅形式为5m人行道+14m车行道+5m人行道，沥青混凝土车行道，面积18984m2，横坡坡度1.5%，人行坡道为2%；设计使用年限15年。 配套 工程 照明工程 本道路照明采用单臂单光源灯具（250W高显色高压钠灯），光源离地8m，灯杆间距30m。人行道设计维持平均照度约15LX，车行道设计维持平均照度约25LX，照明线路最末端电压降<5%。 管线工程 排水管道 采用雨、污分流制，排水主管分别布置在道路两侧车行道下，雨、污排水主管距最近边车行道石边缘均为2.0m。 给水管道 给水主干管道布置于东侧人行道下，主干管管径DN500。 人行道设置室外消火栓，消火栓间距不大于120m，交叉口及重要建筑物处均设置室外消火栓，室外消火栓距车行道侧石1.2m。 燃气管道 燃气主管道布置于东侧人行道下，中压管管径DN200。 电力管线 电力线路采用埋地数设布置于道路东侧人行道，10KV埋地电缆采用YLJV-10KV交联聚氯乙稀单芯或三芯电缆，0.4KV理地电缆采用YJV-1KV交联聚氯乙稀电缆。电缆管道过机动车道及与其它管线交叉时加穿钢管屏蔽进行保护。 弱电管线 电视、电话、数据等弱电管线均为城市主干线，布设于道路西侧人行道下。 交通标志工程 车道分界线标线宽0.15m；标线中除中心双黄线采用黄色外，其它标线均为白色，所有标线均采用热熔性涂料,厚度为2m；交通信号灯控制线在路基路面施工前预理电线套管，套管采用两根Dg89镀锌钢管并列布置，覆土深度0.6m，交通信号灯供电线和城市供电管线相连。 环保工程 废水 雨污管道、排水边沟 废气 施工期洒水车辆，洗车台1座 噪声 禁鸣标志、隔声屏障 固废 道路两侧垃圾桶 绿化 行道树选用落叶乔木栾木，树中心离车行道侧石距离为1m，相邻两颗树间距为6m 三、工程设计方案 1、平面设计 本项目为屏峰路南段工程，路线走向大体为南北向，起于白马大道屏峰路立交，止于邵阳大道，南段道路全长790.891米。平面中线由三条直线和两条平曲线构成，全线无超高和加宽。道路规划总宽度为24米，分幅形式为：5米人行道+14米车行道+5米人行道。为了方便残疾人，沿线交叉口、衔接路口及单位出入口均按要求作无障碍设计，人行道全线均按要求设置了盲道。 2、道路纵断面设计 道路纵断面设计依据2009年元月10日双清区水利局双水许字[2009]01号《双清区水利局关于邵阳大道跨红旗河六座桥梁涉及河道管理事项的批复》屏峰桥建桥后50年一遇设计洪水221.83m（屏峰路北段跨红旗河），为满足防洪要求，本设计屏峰桥相邻路段对邵阳市宝庆科技工业园控制性详细规划竖向进行局部调整，因邵阳大道已建成，本次做顺接处理，白马大道与屏峰路规划为立交桥，屏峰路下穿立交桥，高差6米，以匝道与其相连。屏峰路南段共设6个纵坡，最大纵坡3.786%，最小纵坡0.3%；最大挖深14.752m,最大填高22.636m。 3、横断面设计 道路路幅总宽度为24米，其分幅形式为：5米人行道+14米车行道5米人行道。车行道采用沥青流凝土路面，横坡坡度为1.5%，人行道横坡为2%。 图1-1 屏峰路道路标准横断面图 路基路面 车行道路基路面结构由上到下依次为： 细粒式沥青混凝土(AC-13C)厚4cm 乳化粘层沥青 中粒式沥青混凝土(AC-20C)厚5cm 乳化层沥青透层、下封层、底面层施工前乳化粘层沥青 水泥稳定碎石基层20cm(水泥剂量重量比6%) 水泥稳定碎石底基层20cm(水泥剂量重量比4%) 土基压实(密实度大于95%) 人行道路面结构从上到下依次为： 花岗岩人行道板25×25×3cm 3cm厚1：3水泥砂浆粘结层，面上搬素水泥 C15砼垫层厚10cm 素土夯实(密实度不小于90% ) 填方路段地基表层处理:地面横坡缓于1：5时，在清除地表草皮、耕土后，可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡陡于1：5时，原地面挖成台阶后再填土，地基表层处理完后碾压密实，一般土质路段基底压实度（重型）不小于90%。 路基分层夯实，密实度要求见路基土方压实度标准表，土基回弹模量E>40MPa，填方区对填土进行土质选择，杂草、淤泥、腐殖土、弹簧土清除到路基之外。 沥青混凝土路面沥青采用A级70号道路石油沥青，沥青符合我国技术规范要求；建设方同意，可用橡胶粉沥青替代A级70号普通道路石油沥青，但橡胶粉沥青符合国家颁布的现行有关标准、规范。路表弯沉设计值为28.2（0.01mm）。 道路两侧的填挖区均按放坡处理，放坡系数：本次设计填方地段当填方高度小于8米时直接按1：1.75放坡，当填方高度大于8米时按1：1.75放坡；挖方地段各级边坡按1：1放坡，在挖方高度8m和16m处设置2m宽的平台。 未尽事宜按国家有关规范执行。 5、排水工程 1）排水采用雨污分流制，排水主管分别布置在道路两侧车行道下，雨、污水排水主管距最近边车行道侧石边缘均为2.0米。 2）沿途雨污水分别就近接入设计检查井(沿途自然沟渠雨水接入各设计择术检查井)。支管与接入管须预埋，除标注外，其管顶覆土厚度同下游主干管，雨水接入管径为D500，污水接入管管径为D400，坡度均为0.005，接入井井径均为φ1000圆形排水检查井。每隔一检查井设一接入管（井）。 3）排水管管径小于或等于D500时采用HDPE管（缠绕结构管或双壁波纹管，环刚度要求:车行道下不小于8KPa，人行道下不小于4KPa），管径大于D500时管道采用C30平口式离心成型钢筋混凝土预制圆管。砼标号为C30。 4）管道接口作法：HDPE管采用热熔连接。钢筋混凝土管：采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。 5）管道基础：采用HDPE管时，管道落在未扰动的原状土上或经机械分层碾压密实的回填土上，管下设100m厚砂垫层。钢筋砼排水管覆土小于或等于5.0米时，采用120度C15砼带形基础；覆土大于5.0米时，采用180度C15砼带形基础；覆土大于7.5米时，管道须满包混凝土加固，遇不良地基时根据现场具体情况另行处理。 6）雨水口采用偏沟式单、双算雨水口，雨水口深1.0米，雨水口连接管采用D200HDPE管，坡I=0.02。雨水口算子标高低于周边平石标高1cm。交叉口处的雨水口的设置位置以交叉口设计为准。雨水口的安装宽度与道路平石协调一致。 7）为避免泥沙沉积堵塞管道，设置沉泥井。主干管小于或等于D800时且排水坡度小于2%时，每隔一检查井设一沉泥井，沉泥井的作法同相检查井，其井室内底标高按检查井井室内底标高降低0.5米设置。为保证路基压实度，在检查井、雨水口周围40cm范围内以砂卵石（体积比4:6）回填夯实。 8）各管线穿过排水管管顶时符合有关规范要求；在人行道时，检查井井盖建议采用色彩配套协调并符合国家规范要求的复合材料，在车行道时，检查井井盖和雨水口篦子建议采用球墨铸铁防盗井盖。 9）未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）及国家其它有关规范执行。 6、绿化工程 1）屏峰路行道树选用落叶乔木栾木，树中心离车行道侧石距离为1m，相邻两颗树间距为6m。 2）行道树函规格为1.2×1.2×0.8m，换客土0.5立方米。 3）与白马大道立交桥下近期按栽植行道树考虑。 7、照明工程 1）本道路照明采用单臂单光源灯具(250W高显色高压钠灯)，光源离地8米，灯杆间距约30米，人行道设计维持平均照度约15LX,车行道维持平均照度约25LX,照明线路最末端电压降<5%。 2）全线照明按全夜和半夜两回路控制。上半夜路灯全亮，下半夜隔杆交叉亮车行道侧NGG250高压钠灯。本照明设计共设置两处配电箱，路灯配电箱就近落地安装于人行道上，箱底离地不小于20厘米，外包装饰亚光不锈钢皮，箱体防护等级不低于IP44，箱内配电设备详见配电系统图，N线进箱须做重复接地，箱体进行保护接地，接地电阻不大于4欧。箱内接线所用导线均为阻燃型，箱外壳必须设置带电警示标志。 3）管线：均采用VV-1000伏电力电缆穿PVC双壁抗压重型管(壁厚不小于4m)暗敷，覆土不小于0.7米。过车行道处的电缆保护管采用PVC-C管，并用C20砼满包包封，砼包封厚度10cm。 4）接地系统及安全措施：路灯照明系统采用TN-S接地系统，道路照明主导线全线布置φ10热镀锌圆钢作为PE线，PE线采用埋地暗敷，覆土0.7米，PE线要求与所有灯座基础钢筋、灯杆可靠相联，所有金属焊接处采用涂沥青防腐处理，每杆灯接地电阻不大于10欧，整个接地系统接地电阻，不大于4欧。若达不到接地电阻要求时，加50×50×2500热镀锌角钢人工接地极及采用其它降阻措施，直到满足要求，所有电缆均采用铜芯电缆，电缆头采用压接法，并设置电缆接头盒，电缆中间盒及接头盒灌注环氧树脂进行防水保护。 5）灯饰产品及光源要求：灯具要求：路灯灯具防护等级1P65，灯具效率大于65%进口纯锅镜面抛光处理反射器高压钠灯必须内置无功补偿设备，补偿后，功率因数不低于0.85.路灯杆要求：灯杆为一次成型杆，无任何横向焊缝；灯杆壁厚不小于4.0mm，灯杆抗风能力≧45m/s；灯杆采用内外热银锌处理，外壁采用静电喷塑处理。光源的要求:高压钠灯光源寿命不10000小时，显色指数不低0.3，光效＞95Lm/w，光源产品使用2000小时后光通量不得低于此光源初始光通量90%，此外光源还符合CB、IEC的其它相关要求。 6）路灯每杆灯每回路进线加装10A空气开关1只，灯杆内连接导线采用BVVB-2*2.5（每回路一根），路灯检修门内设有固定空气开关（三位）支架。 7）未尽事宜，请严格遵循《电气安装工程施工及验收规范)、《道路照明工程团集)我行如有变更应与建设单位及设计单位协商处理， 8、管线工程 1）排水管道：采用雨、污分流制。 2）给水管道： 1>给水主干管布置于道路西侧人行道下，主干管管径DN500。 2>人行道设室外消火栓，消火栓间距不大于120米，交叉口及重要建筑物处均设置室外消火栓，室外消火栓距车行道侧石1.2米。 3）燃气管道： 1>燃气主管道布置于东侧人行道下，中压管管径DN200. 2>坡度与道路设计坡度保持一致，但不小于0.4%，管道坡向凝水缸。凝水缸设置在管道坡向改变转折的最低处。凝水缸的设置间距约200至300米，出调压站附近加密布置。 3>管道分叉处设置阀门，燃气管道穿越车行道、铁道等其它构筑物时穿套管保护。 4）电力管线 1>电力线路采用埋地数设布置于道路东侧人行道，10KV埋地电缆采用YLJV-10KV交联聚氯乙稀单芯或三芯电缆，0.4KV理地电缆采用1JN-1KV交联聚氯乙稀电缆。电缆管道过机动车道及与其它管线交叉时加穿钢管屏蔽进行保护。2>低压配电房采用箱式变的方式配电，箱式变设于人行道绿化带内，具体位置由道路周边街区建设开发情况而定，其三相供电半经不大于250米，同时每箱式变具有环开闭功能，除此外重要建筑物内自备配电房作为单体配电用。 5）弱电管线： 1>电视、电话、数据等弱电管线均为城市主干线，布设于道路西侧人行道下。 2>各弱电专业电缆光缆管线均同通道数设，电话交接箱采用座地式设于人行道， 各电缆、光缆分支盒、信号放大器等设备采用高防护等级保护盒布置于线缆检修井内。 6）所有管道过街配管，由道路街区建设开发实际情况具体确定。在未确定负荷的情况下，道路每200米数设一根8D00号筋砼管作为过街横管预理。 7）交叉口处电讯电缆、电力电缆穿PVC-C重型管并包封C20砼保护。 交通标志标线 1）车道分界线标线宽0.15。 2）标线中除中心双黄线采用黄色外，其它标线均为白色， 所有标线均采用热熔性涂料，厚度为2m。 3）交通信号灯控制线在路基路面施工前预理电线套管，套管采用两根g9镀锌钢管并列布置，覆土深度0.6米，交通信号灯供电线和城市供电管线相连。 4）未尽事宜，参照相关规范执行。 5）具体实施过程中，注意与交警部门衔接。 四、征地拆迁 （1）征地 工程总征地18984m2，均为永久占地，项目不新增临时用地，施工生产区依托原邵阳市中心医院东院建设时的施工营地。 （2）拆迁 根据建设单位提供的资料，本项目不涉及房屋拆迁和电力线、通讯线等沿线基础设施拆迁等。 工程具体征地拆迁情况详见表1-2。 表1-2 项目征地拆迁情况一览表 项目 单位 数量 备注 新征土地 荒地 m2 18984 均为双清区土地 占地性质及其面积 永久占地 m2 18984 道路主体工程区 五、土石方平衡 根据建设方提供的相关资料可知，本项目区域内土地较为平整，经挖高填地后，项目土石方基本能够平衡，项目无弃土产生。 六、工程施工 1、施工条件 沿线材料较为丰富，石料和砂砾料来源广泛，且质地优良，就地取材满足了供应，运输较方便。 （1）建筑材料 本项目区域为交通较方便，材料来源广泛，筑路所需材料均采用了当地或附近材料就地解决。 （2）商品混凝土 邵阳市境内有多家商品混凝土生产厂家，储量丰富，质地优良，凝取力强，运距较近，满足了工程的需要。 （3）四大建材 钢材、木材、水泥、沥青均就近购买，交通运输方便。 （4）水 沿线区域市政供水保证了生产、生活用水。 （5）运输条件 项目所在地区交通便利，材料由邵阳大道以及顺接道路顺利运到施工场地。本项目筑路材料用量详见表1-3。 表1-3 主要材料数量表 序号 规格名称 单位 总数量 备注 1 沥青马蹄脂碎石混合料土 m3 458.18 外购；施工过程中均采用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站 2 粗粒式沥青混凝土 m3 928.33 3 商品混凝土 m3 8355.01 4 砂砾 m3 6434.34 5 碎石 m3 1425.58 6 光圆钢筋 吨 5.70 7 带肋钢筋 吨 7.81 8 型钢 吨 5.88 9 其他钢材 吨 118.98 2、道路施工工艺和方法 道路施工作业组织要充分利用了道路工程工作面窄而长的特点，采取连续均衡作业，多采用平行流水作业方式，道路施工加强了计划管理。路面施工采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料了用量和材料组成，严格工序管理，确保了施工质量。 3、施工生产区 项目不新增临时用地，施工生产区依托原邵阳市中心医院东院建设时的施工营地。 七、交通预测量 1、交通量 由于屏峰路尚未全线贯通，目前屏峰路南段车流量较少，主要为邵阳市中心医院东院进出车辆，根据建设方提供的相关资料可知，屏峰路各目标年预测交通当量见表1-4。 表1-4 交通量预测结果（单位：pcu/d） 年份 道路名称 近期（2021年） 中期（2027年） 远期（2035年） 屏峰路 8135 10331 13121 2、标准车型折算 表1-5 标准车型折算系数 车种 小型车（S） 中型车（M） 大型车（L） 折算系数 1 1.5 2 根据相关规定，城市道路昼间（16小时，06：00~22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，高峰小时交通量按年平均交通日流量的10%计算，评价项目预测时段各类车交通量见下表1-6。 表1-6 各型车小时平均交通量预测结果 运营年 指标 小型车 中型车 大型车 合计 2021年 昼平均（辆/h） 284 82 40 406 夜平均（辆/h） 142 41 20 203 高峰期（辆/h） 710 205 100 1015 2027年 昼平均（辆/h） 360 104 52 516 夜平均（辆/h） 180 52 26 258 高峰期（辆/h） 900 260 130 1290 2035年 昼平均（辆/h） 460 130 66 656 夜平均（辆/h） 230 65 33 328 高峰期（辆/h） 1150 325 165 1640 八、工程投资概况 本工程的工程费用为2300万元，本工程环保投资约161万元，约占工程费用的10.65%，具体环保投资见表1-7。 表1-7 工程环保投资估算表 序号 投资项目(工程措施) 单位 数量 投资 (万元) 备 注 一 环境污染治理投资（前期投资） 1 施工期污染环境治理 扬尘治理 围挡、洒水、洗车台等 10 噪声治理 临时声屏障、临时围挡 5 居住区一侧、高噪声设备局部屏障 生产废水 沉淀池、简易沟渠 处 2 3 施工生产区、道路沿线 隔油沉淀池 处 1 1 施工场地及机械维修场 2 运营期污染治理投资 噪声治理 禁鸣标志、隔声屏障 10 废水 雨污管网、排水边沟 - 计入主体工程 3 本部分小计 29 二 生态环境保护投资（前期投资） 1 道路两侧绿化（行道树） 100 2 水土保持 - 计入主体工程 3 本部分小计 100 三 环境管理投资（前期投资） 1 环境监测费用 施工期 年 1 5 项目环境监测计划 运营期 年 - 4 2 工程环境监理费用 年 1 5 工程环境监理计划 3 人员培训 次 1 1 按1万元／次 4 本部分小计 15 四 环保咨询、设计费用（新增投资） 1 环境影响评价与环保工程设计 项 1 10 按湖南省已建项目类比估算 2 竣工环保验收调查 项 1 7 3 本部分小计 17 五 总计 161万元 九、施工工期 本工程于2013年9月开工建设，已于2017年12月建成通车。工程高峰期施工人数为50人。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，现已建成通车，根据现场调查，原施工期产生对影响随着施工期的结束而消失，未发现原施工期遗留有环境问题。本项目在施工期和前期的运行过程中未发生过环境污染事件，无群众投诉的情况。项目地没有工矿活动，植被主要为灌木、杂草和农作物，无环境问题。工程与邵阳市中心医院东院同期建设，施工生产区依托原邵阳市中心医院东院建设时的施工营地，现为已建成的邵阳市中心医院东院。由于项目地内土地较平整，施工期剥离表土量较少，表土暂存在道路红线内临时堆场，清理表土作为绿化回填；不设施工便道、取弃土场和施工营地。 工程已大致完成，现阶段所产生的污染情况主要为行车过程中产生的废气、噪声、路面雨水径流和少量固体废物。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵阳位于北纬27°14 ′，东经111°28′，地处亚热带，属典型的中亚热带湿润季风气候。夏季盛吹偏南风，高温多雨，冬季盛吹偏北风，低温少雨；四季分明，光热充足，雨水充沛，且雨热同季，受地貌地势的影响，气候复杂并垂直变化和地区差异明显。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部接新邵县、西南与大祥区隔河相望、西北与大祥区隔江相望。双清区是邵阳市区的东大门，基础设施完善，配套功能齐全，区内交通发达，邵阳市火车北站、汽车西站、汽车东站均在其境内，G320国道和G207国道通境而过。 拟建道路位于邵阳市双清区屏峰村，邵阳市中心医院东院西侧。屏峰路南段南起白马大道屏峰路立交，北至邵阳大道，位于邵阳市中心医院东院西侧，全长790.891m，道路红线宽度24m。项目具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 邵阳市处于湘中丘陵向湘西山地的过渡地带，东部属衡邵丘陵盆地，南、西、北三面环山，西南为雪峰。市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，邵水岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 邵阳地势西高东低，江北高，江南低，呈丘陵地貌。邵阳市地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 根据现场踏勘，本工程区域内地势较平坦，目前地面高程在226~241m之间。 3、气象气候 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵阳市多年平均水资源量为97.77亿m3。大气降水是境内地表水资源的唯一来源，境内地下水资源由大气降水补充，市区补给量多年平均值为1.08亿m3。邵阳水系发育，溪流密布，流经市区的河流，主要有资江、邵水，均为山区性河流，每年4~6月为洪水期。洪水上涨快，消退亦快，每次洪水历时3-6天，洪峰持续1~2天，乃至几小时。根据资江下游的邵阳市水文站实测资料，资水流量为10400m3/s，断面平均流速1.45m/s，最高通航水位（P=10%）217.2m(黄海高程体系)，设计水位（P=1%）220.24米。 邵水多年平均径流量为11.479亿m3，年平均流量36.4m3/s，最大洪峰流量1350m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s，最枯流量0.039m3/s，平均流速0.15m/s。邵水河床坡降0.79‰，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m。邵水有大小支流近100条，其中邵东县境内有支流81条。邵水最终汇入资江。邵阳水文水资源勘测局提供的资料显示，项目地下游50年一遇洪水位高程为222.01 m，100年一遇洪水位高程为222.3 m，上游50年一遇洪水位高程为222.33 m，100年一遇洪水位高程为222.86 m。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经邵阳市双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥、云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64%，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5-18m，水深1-4m，流量80-100L/S左右。 本项目北面约400m 为红旗河，东南面约200m为邵水，本项目区域内无地表水，不涉及饮用水源。 5、地质 邵阳市属低山丘陵区。主要由砂质页岩和碳酸盐类岩石组成。构造线总体呈南北至东北向。地层倾角以20-30°为主，区内旋卷构造和旋扭断裂发育，离线路较近的地质构造主要有邵阳市-黄塘压扭性断裂，断裂走向为北东15～45°，断裂两侧有轴线与其近乎平行的次级褶皱，地层产状变化频繁。沿线地段褶皱明显，实测岩层走向为109～325°，倾角为21～53°。 拟建场地及附近无活动性断裂、构造破碎带通过，场区无采空区、古墓等洞穴分布，场地基本位于河漫滩及沙洲，地势较平坦，没有发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，场地与地基是稳定的，基本适宜本工程建设。 6、地震 根据“中国地震动参数区划图”，邵阳市的基本地震烈度为6度。拟建场地抗震设防烈度为6度区，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期为0.35S。场地两岸地面开阔平坦，地震不会产生滑坡、崩塌、泥石流，场地地震基本稳定。 7、植被 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木（伯乐树）、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立3个国家级自然保护区：绥宁黄桑国家级自然保护区、城步金童山国家级自然保护区和新宁舜皇山国家级自然保护区；1个省级自然保护区：武冈云山自然保护区；3个县级自然保护区：城步沙角洞银杉自然保护区、邵阳县河伯岭自然保护区和隆回县屏风界鸟类自然保护区。 经现场踏勘，项目道路施工区占地类型主要为荒地，周边植物主要为常见农作物、果树、水柳、杨树、杂草等。项目周边野生动物主要有青蛙、山雀等，家畜主要有鸡、鸭、狗等。红旗河水、邵水、红旗河生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等，均为区域常见广布物种，区域水藻丰富。项目拟建地内未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气环境质量现状及评价 大气环境现状采用常规点监测数据。 （1）空气质量达标区判定 根据邵阳市全市2018年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（ug/m3） 标准值/（ug/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 达标 PM10 年平均质量浓度 65 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 47 35 超标 CO 百分之95位数日平均质量浓度 1.4（mg/m3） 4（mg/m3） 达标 O3 百分之90位数8h平均质量浓度 134 160 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。超标原因可能是近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，建议制定施工扬尘污染防治方案，实施扬尘防治全过程管理，做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作等。 2、地表水环境质量状况及评价 本项目北面约400m为红旗河，东南面约200m为邵水，根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2019年1月-10月邵阳市境内资江流域水质总体为优。干、支流所监测断面均达到或优于Ⅲ类标准，优良率为100％。 市级桂花渡、城西、工业街3个饮用水水源地断面全部达标（达到或优于Ⅲ类标准），断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，补充项目和特定项目均符合相应的标准限值，达标率为100％。 3、声环境质量现状调查与评价 根据环评委托，邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月8日～9日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，根据本项目所在地目前环境特征，在项目拟建地区域内共布置声环境质量监测点7个，具体位置详见附图7： N1：项目起点处； N2：项目终点处； N3：项目东北面约30m处中心医院东院住院楼处； N4：项目西南面约20m处屏峰村居民点处； N5：项目西南面约30m处屏峰村居民点处； N6：项目西南面约120m处屏峰村村委会处； N7：项目东面约70m处屏峰村居民点处。 监测数据见表3-2： 表3-2 环境噪声现状监测结果表 单位：Leq(dB(A)) 监测点 监测时间 监测结果 评价标准 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 10.8 54.1 41.6 70 60 达标 10.9 54.9 42.3 N2 10.8 51.8 41.1 70 55 达标 10.9 51.2 41.4 N3 10.8 49.6 40.5 60 50 达标 10.9 49.3 39.5 N4 10.8 50.6 39.2 60 50 达标 10.9 49.1 38.4 N5 10.8 48.7 38.6 60 50 达标 10.9 47.8 39.2 N6 10.8 48.0 38.3 60 50 达标 10.9 49.2 40.2 N7 10.8 48.1 39.3 60 50 达标 10.9 47.7 39.0 注：洛湛铁路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准 由上表可知，N1噪声监测点位昼夜监测值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准要求；N2噪声监测点位昼夜监测值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求；N3、N4、N5、N6、N7噪声监测点昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 4、生态环境现状 评价区域由于人类活动较为频繁，开发强度大，原始常绿阔叶林已遭破坏，现存植被的种类组成、群落结构和生态分布因各种原因起了很大变化，项目区域内主要植被为当地居民种植树及农作物等，其余主要荒地灌木丛、植被覆盖率低。未发现其他国家保护植物，没有古树等需要特别保护的物种。邵水、红旗河水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等，均为区域常见广布物种，区域水藻丰富。邵水河、红旗河邵阳城区段目前未发现鱼类“三场”。 本项目拟建地现状以城郊环境为主，用地类型主要为荒地，不占用河道等地表水，项目区域内没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标。 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）大气、声环境保护目标 根据实地调查，本项目环境空气和声环境保护目标为沿线居民，具体分布情况详见附图。 表3-4 大气、声环境保护目标 项目 保护目标 坐标 首排建筑距场界最近距离（m） 目标简介（户/人） 第一排建筑情况（4a类） 2类居民户数 环境功能及 保护级别 户数 层数（层） 高差（m） X Y 声环境/大气环境 屏峰村居民 549645.78 3009995.24 桩号为K0+000东南面70-150m 约10户，40人左右 约4户，16人左右 2~4F 1~5m 约6户，24人左右 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 2类/4a/ab类标准；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 屏峰村居民 549475.46 3010075.37 桩号为K0+020西南面20-200m 约10户，40人左右 约4户，16人左右 2~4F 1~5m 约6户，24人左右 屏峰村居民 549311.34 3010198.31 桩号为K0+250西南面20-200m 约7户，28人左右 约20户，80人左右 2~4F 1~5m 约13户，52人左右 屏峰村居民 549130.30 3010304.55 桩号为K0+420西面120-200m 约10户，40人左右 约4户，16人左右 2~4F 1~5m 约6户，24人左右 邵阳市中心医院东院 549324.96 3010514.48 桩号为K0+450北约30m 1000人左右 100人左右 3~30F 1~100m 900人左右 （2）水环境保护目标 本项目临近邵水，临近邵水处属于兴隆水厂取水口下游200米至邵阳市拦河坝河段，该段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，但邵水邵阳市区段需按照Ⅲ水体进行保护。项目水环境保护目标详见表3-5。 表3-5 水环境保护目标一览表 序号 主要保护目标 坐标 与工程相对位置 规模 执行标准 水体功能 X Y 1 邵水 549476.05 3009826.85 东南面约200m 多年平均流量36.4m3/s （GB3838-2002）Ⅳ类 工业用水（兴隆水厂取水口下游200米至邵阳市拦河坝河段） 2 红旗河 549053.93 3010977.92 北面约400m 流量80-100L/S左右 （GB3838-2002）Ⅲ类 渔业用水 （3）生态环境保护目标 工程生态环境保护目标见表3-6。 表3-6 生态环境保护目标一览表 编号 敏感目标 详细情况 保护规模 工程破坏行为或保护措施 1 水土流失 道路沿线，重点为主体工程区 开挖土地 18984m2 项目永久占地 2 占用土地 土地被侵占，地表裸露，降低土壤肥力 占地18984m2 减少占地，表土剥离 3 陆生植被 荒地、菜地为主，植被为灌木杂草、人工种植蔬菜、树木。 18984m2 乔木应尽量避让，不能避让的需采取一定的保护措施减少植被的损失 4 陆生动物 动物主要有田鼠等本地常见物种，未发现珍稀频危动物 / 生境影响、阻隔影响 5 区域景观 微丘山地景观 / 绿化与植被与周围相协调 6 生态结构完整性 道路造成生态断裂 / 道路分割、阻隔

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水：邵水兴隆水厂取水口下游200米至邵阳市拦河坝河段，该河段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，按Ⅲ类水体进行保护；红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、声环境：城市主、次干路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，洛湛铁路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准，其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准； 2、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 3、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期无废水外排，废气量较少且主要为汽车尾气和扬尘，无需申请总量控制。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、生产工艺流程图（产污节点及污染物）： 图5-2 运营期产污节点图 二、主要生产工序及产污环节说明 施工期：由于邵阳市中心医院东院西侧建设时西侧无进场道路，故屏峰路南段与邵阳市中心医院东院同期建设，且已于2017年12月大致修建完成，因白马大道暂未修建完成，故白马大道屏峰路立交未修建。原施工期产生对影响随着施工期的结束而消失，根据现场勘察，未发现原施工期遗留有环境问题。 运营期：运营期建成通车，道路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为运营期最主要的环境影响因素，同时，对道路的养护也会产生一定量的建筑垃圾。 三、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本工程已大致修建完成，原施工期产生对影响随着施工期的结束而消失，根据现场勘察，未发现原施工期遗留有环境问题。由于白马大道暂未修建完成，故白马大道屏峰路连接处未修建，该处待白马大道后期修建时一同建设，由于施工量较少，修建时仅会产生少量废气、固废、废水和噪声。 2、运营期污染源分析 （1）大气污染源分析 运营期大气污染主要包括机动车尾气及扬尘。 ①、机动车尾气 汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为碳氢化合物（THC）、一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO 等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为THC。 本项目营运期汽车尾气成为影响道路沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况如车身结构、保养状态及有无尾气净化装置等；同时还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。因此，综合考虑，将行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计 算，源强按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）中推荐的公式进行计算，公式表达式如下： 式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/s·m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/ 辆·m，采用《公路建设项目环境影响评价规范》推荐值，见表5-1。 表5-1 现阶段车辆单车排放因子推荐值 单位：g/km·辆 平均车速 30 40 50 60 70 80 90 100 小型车 CO 54.64 41.30 31.34 23.68 17.90 14.76 10.24 7.72 THC 10.41 9.09 8.14 6.70 6.06 5.30 4.66 4.02 NOx 0.05 0.92 1.77 2.37 2.96 3.71 3.85 3.99 中型车 CO 40.45 34.48 30.18 26.19 24.76 25.47 28.55 34.78 THC 21.19 17.21 15.21 12.42 11.02 10.10 9.42 9.10 NOx 2.07 4.03 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 CO 6.91 5.84 5.25 4.48 4.10 4.01 4.23 4.77 THC 2.80 2.33 2.08 1.79 1.58 1.45 1.38 1.35 NOx 6.64 8.53 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 根据屏峰路运营后交通车流量预测，计算机动车尾气污染物排放源强，详见表5-2。 表5-2 机动车尾气日均小时车流量污染物排放 （单位：mg/s·m） 运营时间 近期 中期 远期 污染物 CO THC NOx CO THC NOx CO THC NOx 道路 2.04 0.65 0.25 2.59 0.79 0.30 4.07 1.28 0.47 注：以昼平均每小时车辆数计算。 ②、扬尘 项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染。 （2）水污染源分析 道路营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面雨水径流。相关研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。根据对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料路面径流污染物浓度估算值及排放源强见表5-3和5-4。 表5-3 路面雨水中污染物浓度 历时 项目 5～20分钟 20～40分钟 40～60分钟 平均值 pH 6.0～6.8 6.0～6.8 6.0～6.8 6.4 SS（mg/L） 231.4～158.5 158.5～90.4 90.4～18.7 100 COD（mg/L） 87～60 60～22 22～4.0 45.5 石油类（mg/L） 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 表5-4 路面径流污染物排放源强表 项目 SS COD 石油类 平均值（mg/L） 100 45.5 11.25 年降雨量(mm) 1389.8 路面面积(m2) 790.891*24 径流系数 0.9 径流总量(m3) 2371.55 年均产生量（t/a） 0.24 0.11 0.027 （3）噪声污染源分析 ①、噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、路面结构、路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 ②、车流量 道路各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测值分别见表1-5和表1-6。 ③、噪声源强分析 本项目声环境影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 车速计算： Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）表C.1.1-1。 表5-6 车速计算公式中各系数列表 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 由于目前屏峰路尚未全线贯通，本项目虽已建成，但车流量较少，主要为邵阳市中心医院东院来往车辆，根据表3-2环境噪声现状监测结果表可知，各监测点位可达到相应对标准。本项目设计车速30km/h，根据上述公式，当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。计算道路各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-7。 表5-7 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果 （单位：km/h） 名称 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 高峰期 昼间 夜间 高峰期 昼间 夜间 高峰期 道路 2021 25.28 25.38 24.68 17.48 17.42 17.72 17.51 17.44 17.58 2027 25.15 25.35 24.34 17.55 17.44 17.83 17.56 17.47 17.63 2035 25.03 25.32 23.84 17.65 17.48 17.94 17.61 17.49 17.68 单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi 按下式计算： 小型车：LOS=12.6+34.73lgVs+△L路面 中型车：LON=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LOL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡 Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-8。 表5-8 各型车单车行驶辐射噪声级计算结果 （单位：dB(A)） 名称 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 高峰期 昼间 夜间 高峰期 昼间 夜间 高峰期 道路 2021 61.29 61.40 60.96 59.07 59.04 59.34 67.22 67.14 67.07 2027 61.15 61.36 60.75 59.18 59.06 59.44 67.25 67.11 67.11 2035 61.16 61.32 60.43 59.26 59.09 59.56 67.27 67.18 67.16 （4）固废污染源分析 本项目固体废物主要来源于路面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理。 （5）生态环境影响 1）运营期随着水保工程的实施，道路绿化带的实施，将改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 2）道路运营对沿线植物的生态环境有一定的影响，对动物生存环境将会产生较小影响。 3）各道路运营对区域生态环境的完整性有一点轻微的不利影响。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 营运期 | 道路扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 1.38mg/s·m | 少量，无组织排放 |
|  |  |  | HC | 0.44mg/s·m |  |
|  |  |  | NOx | 0.17mg/s·m |  |
| 水污染物 | 营运期 | 路面雨水 | SS | 100mg/L，0.11t/a | 100mg/L，0.11t/a |
|  |  |  | COD | 45.5mg/L，0.048t/a | 45.5mg/L，0.048t/a |
|  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L，0.012t/a | 11.25mg/L，0.012t/a |
| 固体废弃物 | 营运期 | 生活、筑路垃圾 | 废纸、废塑料袋、盒、烟蒂 | 少量 | 环卫部门处理 |
| 声环境 污染 | 营运期 | 行驶车辆 | 噪声 | 50.4～68.9dB(A) |
| 主要生态影响： 道路沿线主要为旱地、荒地、灌木林地、等，道路占地主要为规划的道路用地，项目区域内无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目施工期主要生态环境影响为施工期的水土流失，在采取有效的水土流失防治措施后大大减小了水土流失量，本项目对生态环境的影响可以接受。项目运营期随着防护坡的修建，道路两侧行道树的建设，可以改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本工程已大致修建完成，原有的施工期所产生的影响已结束，且根据现场勘察，无遗留的环境问题。由于白马大道暂未修建完成，故白马大道屏峰路连接处未修建，该处待白马大道后期修建时一同建设，修建时会产生少量废气、固废、废水和噪声。 废气主要有施工扬尘、施工车辆机械尾气及路面铺设沥青烟气。施工扬尘与机械、车辆尾气均为无组织排放，通过采取封闭施工、设置围挡、洒水抑尘、设置防尘帷幕、清扫路面、限制车速、保持进出施工场地道路通畅、加强对运输车辆和机械设备的维修与保养等措施处置后，对大气环境的影响程度较小。沥青烟气通过不在场地设置沥青搅合站，经大气自然扩散后，对周围环境影响较小。此外，根据《邵阳市重污染天气应急预案》中的有关要求，当邵阳市人民政府发布重污染天气黄色预警时，建设方应积极启动Ⅲ级响应，即除建设市政基础设施和公共设施项目外，其他的建设工程应停止土石方开挖、拆除施工、余泥渣土建筑垃圾清运等作业，加强施工工地执法检查；当发布重污染天气橙色、红色预警时，建设方应积极启动Ⅱ、Ⅰ级响应，即在建筑施工场地停止土石方挖停止土石方开挖、拆除施工、余泥渣土建筑垃圾清运等作业，加强施工工地执法检查。综上所述，本项目施工期废气影响最大的为施工扬尘，由于施工量较少，项目施工时在严格执行本环评提出的扬尘防治措施后，且严格执行《邵阳市重污染天气应急预案》中的有关要求后，项目对周围敏感点的影响可控制在可接受程度内。施工期废气对周边空气环境的影响为暂时性影响，项目完工后，该影响也将消失，因此施工期废气对周边环境影响不大。 废水主要来自生产废水和施工人员的如厕污水。施工设备、车辆冲洗废水等施工废水经施工生产区的隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘和车辆清洗，初期雨水经施工现场设置的初期雨水沉淀池沉淀处理后与之后的雨水进入周边政雨水管道。施工人员如厕废水经市政管网收集。施工期废水对水环境影响较小。 施工期产生的噪声主要有机械设备噪声和施工车辆噪声，施工噪声源强在81~94dB(A)，在采取设置临时声屏障、禁止夜间高噪声设备施工、采用低噪声设备等措施后对环境影响较小。 本项目施工过程中会产生施工建筑垃圾、生活垃圾。施工过程产生的建筑垃圾中有利用价值的进行回用，不能回用的运送到建设部门规定地点处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。采取以上措施后，施工期的固体废物对环境的影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目属于线型污染项目，主要废气污染为运营期汽车尾气和施工期施工扬尘、沥青烟气。本项目为新建城市次干路，不涉及服务区、车站等集中排放源的建设。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级不评级。 项目建成通车后，区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。随着科技的进步和对环保的重视，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。尽管远期交通量加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，以及采用清洁能源加以缓解，预计运营期汽车尾气对道路沿线区域环境空气质量影响不大。根据工程分析的结果，汽车尾气产生量较少，其中CO产生量为4.07t/a，NOX产生量为0.47t/a，通过大气扩散和植被吸收后对周围环境影响较小。 项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染。本工程完成后道路为沥青路面，路面状况较好，行驶车辆主要为小型机动车，运输物散落情况较少，因此路面起尘贡献值极小，同时经过定期洒水、道路两侧绿化阻隔后对周边环境影响较小。 综上所述，项目运营期产生的废气主要为道路扬尘和汽车尾气，采取相应措施处理后对周围环境影响不大，运营管理方应加强道路的维护和管理，定期洒水，减少外排污染物对周围环境的影响。 2、水环境影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，工程运营期本身不产生废水，仅雨水冲刷路面产生的路面径流，通过道路两侧设置的雨水管网排入市政雨水管网再外排，根据表7-1评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— （2）影响分析与评价 根据国内的环境影响评价和监测经验，路面径流进入河流后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但在向下游流动的过程中随着水体的搅浑将很快在整个断面上混合均匀，对河流的污染较小。由于本项目道路旁水体功能为工业用水区，但需按Ⅲ类水体进行保护，为减少雨水对其影响，道路两侧设置排水边沟。另外，工程本身将采取必要措施，道路路面排水主要采用排水管道，使路面径流不直接排入邵水，通过两侧排水管排入两端道路排水系统中，最大限度的减缓对邵水水质的影响。 根据汇水范围内的水环境现状和本项目影响程度分析，项目现已大致完成，邵水水质仍能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，项目的运营对邵水水质影响较小。 3、声环境影响分析 （1）交通噪声预测 采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）推荐的计算方式进行。根据各影响因素予以计算修正，得到道路一般时段不同时期距路边不同距离处的噪声预测结果，见下表。这些表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声叠加情况下的道路两侧距离桥道路地红线200m范围内交通噪声预测值。预测2021年、2027年、2035年道路边线两侧200m范围。 表7-2 道路不同距离噪声贡献值（次干路、30km/h、宽度24m） （声级单位：dB(A)） 距道路距离(m) 2021年 2027年 2035年 中心线 路肩 昼间 夜间 昼间高峰期 昼间 夜间 昼间高峰期 昼间 夜间 昼间高峰期 7 0 61.8 53.9 68.4 63.7 55.8 68.4 65.5 57.8 68.9 12 5 59.6 51.9 65.4 61.6 53.8 65.4 63.4 55.8 65.8 17 10 58.1 50.4 63.9 60.0 52.3 63.9 62.0 54.3 64.5 22 15 57.0 49.1 62.6 58.9 51.0 62.6 60.6 53.1 63.5 27 20 55.7 47.6 61.4 57.6 48.5 61.4 58.5 52.0 61.9 32 25 54.6 46.7 60.5 56.5 48.6 60.5 58.3 50.8 61.0 37 30 53.7 45.8 59.1 55.6 47.7 59.2 57.2 49.1 59.3 42 35 52.2 44.7 58.8 54.6 46.6 58.9 56.1 49.0 59.1 47 40 51.5 43.5 58.1 53.6 45.4 58.3 55.2 48.1 58.5 52 45 50.9 42.6 57.4 52.7 44.5 58.1 54.4 47.3 58.3 57 50 50.3 41.7 56.7 51.9 43.6 57.9 53.5 46.4 58.1 67 60 49.7 41 55.8 51.3 42.9 57.8 52.7 45.2 57.9 77 70 49.1 40.2 54.8 50.5 42.1 56.9 51.9 44.5 57.7 87 80 48.6 39.4 54.1 49.8 41.3 56.2 51.3 43.6 57.1 107 100 48.0 38.6 52.7 49.2 40.5 54.9 50.5 42.7 56.8 177 170 47.5 37.8 49.3 48.8 39.7 51.3 49.8 41.3 53.6 207 200 46.5 36.7 48.1 47.3 38.6 50.6 49.0 40.3 53.0 分析以上预测结果，噪声预测得出如下结论： ①不同预测时期4a类区的达标距离 在近、中、远期，道路两侧昼间噪声达标距离边线分别为：0m、0m、0m，夜间噪声达标距离边线分别为0m、5m、10m；昼间高峰期噪声达标距离边线分别为0m、0m、5m。 ②不同预测时期2类区的达标距离 在近、中、远期，道路两侧昼间噪声达标距离边线分别为：5m、10m、20m，夜间噪声达标距离边线分别为15m、20m、30m；昼间高峰期噪声达标距离边线分别为30m、40m、60m。 表7-3 不同时期交通噪声的达标距离 预测时期 预测时段 距离道路边线达标距离（m） 2类区 4a类区 2021年 昼间 5 0 夜间 15 0 昼间高峰期 30 0 2027年 昼间 10 0 夜间 20 5 昼间高峰期 40 0 2035年 昼间 20 0 夜间 30 10 昼间高峰期 60 0 （2）敏感点交通噪声环境影响预测与评价 ①预测内容与对象 敏感点选取：道路西南侧第一排居民点和邵阳市中心医院东院第一排建筑。 预测时段：道路运营后近、中、远期，即分别为2020年、2020年和2030年。 预测评价内容：各功能区敏感点临街第一排建筑噪声预测值、超标值。 ②预测结果 根据上述噪声预测结果，对各敏感点进行交通噪声增值预测。对密集住宅区，超标对象主要为第一排住宅楼，由于有第一排建筑的阻隔作用，后排住宅楼处交通噪声值可达标。预测结果见表7-4。 表7-4 项目运营期敏感点建筑噪声预测结果 单位：dB(A) 时期 敏感点名称 位置 距离红线距离（执行标准） 噪声值 预测结果 昼间 （平均） 夜间 （平均） 昼间 （高峰期） 近期（2020） 屏峰村村居民 K0+020~K0+230西南面 20 （4a类） 贡献值 55.7 47.6 61.4 背景值 49.85 38.8 49.85 叠加值 56.7 48.14 61.69 超标量 / / / 邵阳市中心医院东院 K0+450北面 35 （2类） 贡献值 53.7 45.8 59.1 背景值 49.45 40 49.46 叠加值 55.09 46.81 59.55 超标量 / / / 中期（2025） 屏峰村村居民 K0+020~K0+230西南面 20 （4a类） 贡献值 57.6 48.5 63.0 背景值 49.85 38.8 49.85 叠加值 58.227 48.94 63.21 超标量 / / / 邵阳市中心医院东院 K0+450北面 35 （2类） 贡献值 55.6 47.7 59.2 背景值 49.45 40 49.46 叠加值 56.55 48.38 59.64 超标量 / / / 远期（2030） 屏峰村村居民 K0+020~K0+230西南面 20 （4a类） 贡献值 58.5 52.0 64.3 背景值 49.85 38.8 49.85 叠加值 59.06 52.2 64.45 超标量 / / / 邵阳市中心医院东院 K0+450北面 35 （2类） 贡献值 57.2 49.1 59.3 背景值 49.45 40 49.46 叠加值 57.88 49.6 59.73 超标量 / / / ③预测结果分析 根据敏感点噪声预测结果可知：一般时段，屏峰路南段在运行近期沿线敏感度昼夜间噪声值均可达标，屏峰路南段在运行中期、远期昼夜间噪声值均可达标。 高峰时段，在道路运行近期、中、远期昼夜间均可达标。 综上述分析可知，本项目运营过程中，一般时段，道路线敏感度昼夜间噪声值均可达标，高峰时段，道路线敏感度昼夜间噪声值均可达标，但远期敏感点昼间预测值为59.98 dB(A)，接近标准值。环评建议在上述居住、医疗卫生用地路段实行禁鸣、加强绿化并设置围墙阻挡，降噪效果在3-5分贝左右，采取上述措施后，能确保项目沿线各规划敏感点噪声值不会超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准。 ④控规要求 高层次地对交通噪声进行综合治理，规划部门搞好城乡规划，根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》，在屏峰路道路边线两30m内规划有居住、医疗卫生用地，根据屏峰路南段噪声预测，屏峰路道路两侧25m范围内不得批准新建学校、医院、行政、居住主体建筑等对声环境要求高的建筑，道路两侧规划的居住和医疗卫生用地满足相应声环境质量标准要求，故现有规划满足噪声预测要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要来源于；路面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理，对周围环境的影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目新征占地内的植被已被破坏，取而代之的是路面及其辅助设施，形成建筑用地类型，项目建成后临时占地生态环境也得到及时恢复，并且项目两侧为河道用地和防护绿地，可以减轻对区域生态环境的影响，且随着时间的推移，区域生态系统会逐渐趋于稳定。 项目位于城郊，区域人为活动频繁，道路沿线野生动物稀少，故对动物的影响较小。 三、其他影响分析 （1）对经济发展与产业结构的影响 本项目的实施，提高区域内城市道路的通行能力和通达深度，缓解该地区交通对国民经济发展的“瓶颈”制约，促进各类资源的尽早开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域内经济的发展。 本项目的建设能加强交通便利和完善区域路网工程，有利于双清区与经开区的物资及经济交流，促进区域经济发展。 （2）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，对交通产生不利的影响，目前项目施工期已结束，其带来对不利影响已随之结束。 运营期，交通改善后车流量增加，且过往车辆的行车速度较快，而且是在道路上，这都将埋下不少安全隐患。因此，有关部门必须加大“安全第一”的思想宣传，并在事故易发处安装相应的设备（如危险信号、限速禁鸣等），以降低安全事故的发生率。 （3）交通阻隔影响分析 ①、施工期阻隔影响 本项目施工期间影响项目区域道路的通行，对区域居民生产生活带来不便，目前项目施工期已结束，其带来对不利影响已随之结束。 ②、运营期阻隔影响 本项目结合地形特点，道路与邵阳大道为平交，通过加强交通管制和疏导后可减少对邵阳大道交通的影响。 （5）项目对所在地区居民生活水平的影响 本项目是属于城市基础设施建设。项目周边200m范围内规划为居住用地和医疗卫生用地，项目实施后，会给周边地块开发带来便利条件，为其创造更多的工作机会，并随着预期发展目标的逐步实现，必然会促进相关产业的发展，同时带动项目影响区内经济整体发展，改善项目区内居民的经济条件，使其收入得到提高。 项目实施后，很好地解决了该地区对外交通问题。随着组团区内的开发建设，各种成片开发的工业项目、商品楼盘、大中型购物商场、休闲场所、体育娱乐设施场所也将应运而生，这对充实当地居民的生活内容、提高当地居民的生活水平和生活质量均有积极意义。 综上所述，本项目的建设将会优化和完善区域路网结构，带动沿线经济发展；项目的建设会对被征地居民的生活产生负面影响，须按照有关规定进行一定的经济补偿和土地复耕；项目建设期间会对局部交通运输造成一定影响，并会影响交通安全；工程施工对邵水水文情势产生较小的影响，对基础设施会来一定的影响，必须采取相应的保护措施。在采取相应措施后，工程对区域环境的影响均可接受。 四、相符性分析 1、与产业政策符合性分析 本项目属于城市道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城镇基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、与邵阳市总体规划的符合性分析 本项目屏峰路南段工程为城市次干路，为《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》中心城区用地规划图中的规划道路（见附图），因此，项目符合邵阳市城市总体规划。 3、区域土地利用规划的符合性分析 根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》，项目占地为道路用地，项目两侧规划为居住用地、医疗卫生用地和防护绿地，具体规划图详见附图2，因此，项目用地符合区域土地利用规划。 4、生态红线符合性分析 项目位于邵阳市双清区屏峰村，邵阳市中心医院东院西侧周边无水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，不在生态保护红线范围内，因此，项目建设符合生态红线要求。 五、建设项目环境保护设施一览表 根据工程实际情况，该项目环境保护设施一览表见表7-5。 表7-5 建设项目环境保护设施一览表 时段 污染类型 环保措施 环保设施 营运期 交通噪声 ①加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。 ②加强绿化工程建设、预留资金。 ③距离道路较近的敏感点设置隔声屏障，设置禁鸣标志 隔声屏障，设置禁鸣标志 道路径流 道路两侧设雨水、污水管网。 雨水、污水管 绿化 ①道路两侧行道各种植一排行道树。 ②路基护坡绿化。 行道树

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 水污染物 | 路面雨水 | CODCr | 进入市政雨水管道 | 达到环保要求 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 达到环保要求 |
|  |  | 日常维护 | 筑路物料 |  |  |
|  | 噪声 | 行驶车辆 | 噪声 | 限速禁鸣、加强绿化 | 达标排放 |
|  | 大气污 染物 | 道路扬尘 | 扬尘 | 定期洒水 | 达标排放 |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | 绿化吸收 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 （1）施工期： 主体工程占用土地，改变土地利用性质，使沿线植被覆盖率降低；道路开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存产生较小影响，采取相应措施后，可大大降低了对生态环境的影响。 （2）营运期： 本项目完成增加了绿化行道树，加强了区域的绿化景观，对区域环境的美化起了促进作用。 |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司在邵阳市双清区屏峰村新建屏峰路工程，屏峰路为邵阳市一条南北走向的城市次干道，连接白马大道与铁路旁的支路，平面中线由三条直线和两条平曲线构成，该道路分为南北两段，本次评价仅包括屏峰路南段工程，屏峰路南段南起白马大道屏峰路立交，北至邵阳大道，位于邵阳市中心医院东院西侧，全长790.891m，道路红线宽度24m，设计车行速度30km/h。项目计划已于2017年12月建成。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据常规监测结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）水环境质量现状 2019年1-10月邵阳市境内资江流域水质总体为优。干、支流33个断面均达到或优于Ⅲ类标准，优良率为100％。 （3）声环境现状 根据现状监测结果，N1噪声监测点位昼夜监测值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准要求；N2噪声监测点位昼夜监测值可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求；N3、N4、N5、N6、N7噪声监测点昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 （5）生态环境现状 本项目拟建地现状以城郊环境为主，用地类型主要为荒地等，项目沿线没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标；项目属于城市开发区，沿线土地已规划为城市建设用地；受人类开发活动的影响，项目沿线没有珍贵野生动植物分布。 3、环境影响分析 1）施工期环境影响结论 本项目前期施工所产生的影响已结束，且无遗留的环境问题。由于白马大道暂未修建完成，故白马大道屏峰路连接处未修建，该处待白马大道后期修建时一同建设，由于施工量较少，在采取合适的环保措施处理后对周围环境的影响较小。 2）营运期环境影响结论 大气环境影响分析表明：本项目营运期内产生的废气污染物主要是道路行驶车辆汽车尾气和扬尘，通过加强管理、洒水降尘、铺撒草籽等措施降低其影响。因此本项目营运期产生的废气对周围环境影响较小。 水环境影响分析表明：运营期对水环境的污染来源于路面雨水径流对沿线水体的影响。道路路面排水主要采用排水管道，使路面径流不直接排入周边水体，通过两侧排水管排入两端道路排水系统中，最大限度的减缓对周边水体水质的影响，对周围水环境影响较小。 声环境影响分析表明：本工程建成运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。项目建成后道路两侧各种植了一定数量的行道树，因此屏峰路全线贯通后，屏峰路南段在车流量及行车速度不变的情况下，近期、中期、远期道路两侧敏感目标昼、夜间噪声均不会超标。 固体废弃物影响分析：运营期线路日常维护产生的少量筑路物以及少量生活垃圾，交环卫部门处理，对环境的影响较小。 4、相符性分析 1）与产业政策符合性分析 本项目属于城市道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城镇基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2）与邵阳市总体规划的符合性分析 本项目屏峰路南段工程为城市次干路，为《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》中心城区用地规划图中的规划道路（见附图），因此，项目符合邵阳市城市总体规划。 3）区域土地利用规划的符合性分析 根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》，项目占地为道路用地，项目两侧规划为居住用地、医疗卫生用地和防护绿地，具体规划图详见附图2，因此，项目用地符合区域土地利用规划。 4）生态红线符合性分析 项目位于邵阳市双清区屏峰村，邵阳市中心医院东院西侧，周边无水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，不在生态保护红线范围内，因此，项目建设符合生态红线要求。 5、总结论 本项目为城市道路建设项目，符合国家产业政策，符合当地相关道路建设规划要求，项目的建设对于完善邵阳市道路路网，缓解疏导市区交通压力，提升邵阳市城市总体形象和竞争力等具有重要意义。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治后，各项污染物能够实现达标排放，项目运营对周边地表水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目建设可行。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 质保单 附图1 项目地理位置图 附图2 湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030） 附图3 项目道路区位图 附图4 项目环保目标图 附图5 项目监测布点图 附表1 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

尾气污染物

尾气污染物

噪声

机动车

机动车

地面雨水

固体废物