建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：邵阳市双清区良师傅汽车服务中心建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市双清区良师傅汽车服务中心

编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然社会环境简况	10

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果	42

九、结论与建议	44

附件：

附件1  环评委托书

附件2  环境质量现状监测质量保证单

附件3  营业执照

附件4  租赁合同

附件5  行政处罚事先告知书（邵市生环罚告【2019】46号）及罚款单

附件6  专家评审意见及签字表

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目环境质量现状监测布点示意图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  主要环保目标分布示意图

附图5  地表水系图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附表4  环境风险评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市双清区良师傅汽车服务中心建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市双清区良师傅汽车服务中心 |
| 法人代表 | 朱志良 | 联系人 | 朱志良 |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内 |
| 联系电话 | 13973920858 | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内 （东经：111.501338846，北纬：27.254536097） |
| 立项审批审门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | O8111汽车修理与维护 |
| 占地面积（m2） | 1700 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资(万元) | 100 | 其中环保投资(万元) | 14 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年1月 |
| 工程内容及规模： 概述 邵阳市双清区良师傅汽车服务中心投资100万元租赁邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场（租赁合同见附件4，原屠宰场由于政策原因于2018年关停），将原屠宰场装修改造后用于汽车维修、汽车美容、冷作喷漆以及汽车信息咨询服务等。根据现场踏勘，项目已装修完成，属于未批先建，邵阳市生态环境局双清分局于2019年11月7日对邵阳市双清区良师傅汽车服务中心下发了行政处罚事先告知书（详见附件5），建设单位已缴纳罚款（罚款单见附件5），该项目已依法处罚到位，同时建设单位拟依法申请对项目进行环境影响评价。环评介入时，本项目属于停产状态。 本项目属于汽车修理与维护，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于第四十项“社会事业与服务业”中第126条“汽车、摩托车维修场所”类别中的“涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”，本项目设有喷漆房，应编制环境影响报告表。为此，邵阳市双清区良师傅汽车服务中心委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、建设项目概况 1）基本情况 ①项目名称：邵阳市双清区良师傅汽车服务中心建设项目； ②建设单位：邵阳市双清区良师傅汽车服务中心； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内 东经：111.501338846，北纬：27.254536097； ⑤总投资：100万元，其中环保投资14万，占总投资的14%。 项目组成 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，装修改造成汽车服务中心。根据现场调查，项目厂房及配套设施均已配置完成，并已投入运营，环评介入时，项目处于停产整顿状态。本次环评主要针对已建项目进行环境影响分析，提出整改、完善环保工程等环保措施，其他基础设施保持不变。项目总占地1700m2，总建筑面积950m2，所有构筑物均依托原屠宰场现有建筑，建有机修车间、冷作车间、喷漆车间、材料室、仓库、杂物间及办公室等，同时配套建设给排水、环保工程等设施，具体工程组成见表1-1。 表1-1 本项目工程组成情况 工程类别 构筑物名称 建设内容 备 注 主体工程 机修车间 钢架结构，占地面积约200m2 已建 冷作车间 钢架结构，占地面积约400m2 已建 喷漆车间 钢架结构，占地面积约200m2，其中喷漆房建筑面积约28m2 已建 辅助工程 材料室 砖混结构，建筑面积10m2 已建 仓库 砖混结构，建筑面积80m2 已建 杂物间 砖混结构，建筑面积10m2 已建 办公生活设施 办公室 砖混结构，建筑面积50m2 已建，用于接待顾客，受理保险。 厕所 项目在西北面有一个卫生间，为水冲厕，化粪池几何尺寸为2m×1m×1m，卫生间废水经化粪池处理后外排，化粪池定期委托环卫部门清运。 已建 公用工程 供水 市政给水管网 依托原屠宰场已有设施 供电 市政供电系统 排水 生产废水经沉淀池处理后与生活污水一块经化粪池处理后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂 依托原有 环保工程 废水 沉淀池（0.5m3）、化粪池（1m3） 废气 喷漆废气 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 焊接废气 排风扇 汽车尾气 自由扩散 打磨废气 自带的收尘设施 噪声 基础减振、墙体隔声等 固废 生活垃圾 垃圾收集桶 危险废物 危废暂存间（2m2） 一般固废 固废暂存间（1m2） 原辅材料及能源消耗量 项目主要原辅材料及能源情况情况详见表1-2。 表1-2项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年耗量 备注 1 水性漆 0.65t 液态，桶装，主要成分为水性树脂、去离子水、颜料、助剂，挥发份约占30%，主要为醇酯类。储存于材料室内。 2 固化剂 0.05t 3 纱布 12000张 固态 4 原子灰 192kg 液态，1桶4kg，年用48桶，储存于材料室内 5 机油 480L 液态，1桶4L，年用120桶，储存于材料室内 6 焊料 180kg 固态 7 汽车零部件 20吨 固态 8 活性碳 1.49t 固态，吸附有机废气 9 过滤棉 0.1t/a 过滤漆雾，一个季度更换一次 10 灯管 5根/a 吸附有机废气，定期更换 11 水 101t/a 市政供水 12 电 5000kW·h/a 市政供电 主要原辅材料理化性质： 水性漆：水性漆是以水作为稀释剂，不含苯系物的涂料，具有漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、使用方便等特点。其主要成分为水性树脂（水性丙烯酸树脂或水性聚氨酯树脂）、助剂（包括分散剂、消泡剂、润湿剂等）和水等，挥发份约占30%，主要为醇酯类。 固化剂：本项目主要使用聚氨酯固化剂，具有光泽度高、硬度高、流平好、耐黄性较好、黏度低、宽容度大等特点，主要成分为异氰酸酯、乙酸乙酯。 原子灰：俗称腻子，又称不饱和聚酯树脂腻子，是一种嵌填材料。由不饱和聚酯树脂（主要原料）以及各种填料、助剂经过精制而成，与硬化剂按一定比例混合，具有易刮涂、常温快干、易打磨、附着力强、耐高温、配套性好等优点，是各种底材表面填充的理想材料。改性树脂、颜料、填料、防沉降剂、钴盐引发剂阻聚剂等助剂，及固化剂（过氧化物）按重量比100:1.5～3调配而成的一种方便快捷的双组份新型嵌填修补材料。 4）主要设备 本项目设备配置情况见表1-3。 表1-3项目主要生产设备一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 气泵 台 1 供烤漆房 2 烤漆房 台 1 喷漆 3 主升机 台 4 机修 4 大梁校正仪 台 2 校正车身 5 气保焊机 台 2 机修 6 修复机 台 2 机修 7 抛光机 台 1 机修 8 打磨机 台 1 机修 5）劳动定员 本项目共设置员工8人，均为周边居民，不在项目内就餐和食宿，全年工作300天，每天工作8小时。 6）公用工程 ①给水 本项目不设员工食堂及宿舍，项目供水水源为城市管网。根据建设单位提供资料，项目不提供专门的洗车服务，未设置洗车区。项目主要用水为生活用水与生产用水，本项目职工8人，年工作 300天，不设置食堂及宿舍，用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为0.32m3/d（96m3/a），车辆在喷漆前需要对喷漆部位进行简单的清洗，喷漆前需简单清洗的车辆约100台/a，用水定额按0.05m3/辆小型车计，则项目打磨清洗用水量为5m3/a。项目年用水量为101 m3/a。 ②排水 项目排水采取雨污分流，雨水通过明沟排水，项目生活污水排放量按用水量的80%计算，打磨清洗废水排水量按用水量的90%计，则项目生活污水量为76.8m3/a，打磨清洗废水排放量为4.5m3/a，营运期产生的打磨清洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一块经化粪池处理后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂。 项目用水量和废水排放情况见下表： 表1-4 项目用水量和废水产生情况一览表 序号 项目 用水量（m3/a） 污水产生量占用水量百分比% 排水量（m3/a） 1 生活用水 96 80 76.8 2 打磨清洗废水 5 90 4.5 总计 101 / 81.3 项目水平衡图见下图1-1。 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/a ③供电 项目用电依托市政供电网供给，项目内不设配电房。 7）项目用地现状及四至情况 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内（东经：111.501338846，北纬：27.254536097），根据现场调查，项目用地范围内为原屠宰场现有建筑，本项目依托原有建筑，建有机修车间、冷作车间、喷漆车间、材料室、仓库、杂物间及办公室等，项目北面为诚达汽修和东大路，西面鑫城汽车修理，西北面2m处为五里牌社区居民楼，南面15m为邵阳市日事彩色印刷包装厂，东面10m处为五里牌社区居民楼。 8）总平面布置 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，经装修改造后用于汽车服务中心。出入口位于项目北面，紧挨东大路，出入口西面从北至南依次为杂物间、机修车间、仓库和冷作车间，东北角设置了一个材料室，用于堆放喷漆房所用的原辅料，喷漆房位于项目东部喷漆车间内，办公室及休息室位于项目北部，停车坪位于项目中部，具体平面布置详见附图3。 4、项目投资构成 本项目总投资100万元，其中环保投资14万元，环保投资占总投资的14%。项目分项投资见表1-5，环保投资分项估算见表1-6。 表1-5 投资情况分布表 序号 投资方向 金额（万元） 1 房屋租赁费用 8.32 2 工程装修费用 8.00 3 设备购置费 44.68 4 其他费用 25.00 6 环保投资 14.00 合计 100.00 表1-6项目环保投资情况表 项目 工程内容 总价（万元） 废气 喷漆废气 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒 10 焊接废气 排风扇 0.2 汽车尾气 自由扩散 / 打磨废气 自带的收尘设施 / 废水 沉淀池（0.5m3）、化粪池（1m3） 0.8 噪声 低噪声设备、基础减振 1 固废 危废暂存间（2m2）、垃圾收集桶、固废暂存间（1m2） 2 合计 14 环保投资占总投资比例（%） 14% |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 邵阳市双清区良师傅汽车服务中心投资100万元租赁邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场，将原屠宰场装修改造后用于汽车维修、汽车美容、冷作喷漆以及汽车信息咨询服务等。根据现场踏勘及调查，原屠宰场由于政策原因于2018年关停，原屠宰场的产生的污染主要为噪声、废水、废气和固废影响，随着原屠宰场的关停，这些污染亦不复存在，未发现环境遗留问题。 根据现场踏勘，项目已装修完成，属于未批先建，环评介入时，本项目属于停产状态。项目现主要存在以下几个方面的环境问题： 1、未设置危废暂存间； 2、喷漆房排气筒高度要求不符合湖南省地方标准《 表 面 涂 装 （ 汽 车 制 造 及 维 修 ） 挥 发 性 有 机 物 、 镍 排 放 控 制 标 准 》（DB43/1356-2017）。 3、打磨产生的废水未经处理直接外排。 针对以上几点不足，本次环评要求建设单位采取以下完善措施： 1、在项目北面设置一个危废暂存间，用于堆放危险废物。 2、增加排气筒高度至15m，完善环保设施使喷漆房排放废气满足湖南省地方标准《 表 面 涂 装 （ 汽 车 制 造 及 维 修 ） 挥 发 性 有 机 物 、 镍 排 放 控 制 标 准 》（DB43/1356-2017）要求。 3、拟新建一个0.5m3隔油沉淀池，用于收集打磨清洗废水。 |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与永州市和广西壮族自治区桂林市接壤，西与怀化市交界，北与娄底市毗连。地处北纬 25°58'～27°40'，东经 109°49'～112°57'之间，总面积 20824平方公里，邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，面积434平方公里。 双清区位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部接新邵县、西南与大祥区隔河相望、西北与北塔区隔江相望，总面积139.6平方公里，辖6个乡（镇）、6个街道办事处，常住人口约31.14万，2016年，双清区完成地区生产总值139.04亿元。双清区是邵阳市区的东大门，基础设施完善，配套功能齐全，区内交通发达，邵阳市汽车西站、汽车东站均在其境内，320国道和207国道通境而过。 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，项目北面为诚达汽修和东大路，西面鑫城汽车修理，西北面2m处为五里牌社区居民楼，南面15m为邵阳市日事彩色印刷包装厂，东面10m处为五里牌社区居民楼。地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25‰。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，地势整体较为平坦。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1℃，历史最高气温40℃，最低气温-5℃，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9％，冬季以ENE风为主，出现频率11％；春季以E风为主，出现频率9.3％；夏季以SE风为主，出现频率10.9％；秋季以NE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4％，夏季静风频率较低为22.7％，其它季节为30％左右。常年平均风速1.3m/s。 4、水文 邵阳市境内水系发达，溪河密布，邵阳市有5公里以上的大小河流595条。流经市境内的河流，主要属资江水系，遍及邵阳市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占邵阳市面积的70.8%。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增，河床宽至200~300m，多年平均流量为391m3/s，多年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯月流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1m3/s，洪峰时最大流量达7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 5、植被 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立米。共有森林植物214科2826种，国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉、冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)，二级保护的资源连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等，系全国植物区系之精华。邵阳市全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉等省级保护动物。 经调查，评价范围内无古树名木分布，未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道，不涉及景区景点、风景名胜区、森林公园等生态敏感区。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状 环境空气质量现状 1.1区域环境质量现状 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，邵阳市区内共有市化工厂、市罐头厂、市一中、市环保局、市水土所5个空气质量自动站监测点，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则--大气环境》的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市经开区大气常规监测数据，监测点为邵阳市经开区办公楼楼顶（原监测点为邵阳市化工厂）2018年全年大气监测数据。 区域大气环境质量监测结果见表3-1。 表3-1区域环境空气评价结果表 单位ug/m3 污染物 年评价指标 监测浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14.92 60 24.37 达标 PM10 年平均质量浓度 66.25 70 94.64 达标 NO2 年平均质量浓度 24.42 40 | 61.05 达标 PM2.5 年平均质量浓度 46.83 35 133.8 不达标 CO 百分之95位数24h平均质量浓度 1.18 4 / 达标 O3 百分之90位数8h平均质量浓度 126.58 160 / 达标 根据上表数据，项目拟建区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余常规大气监测因子的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境空气为不达标区。根据调查，PM2.5的超标原因主要为其原因主要是不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，近年当地政府部门正执行《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，以后有望实现达标。 1.2所在地空气质量评价 本环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地的非甲烷总烃进行了现状监测，监测情况如下： 表3-2其他污染物补充监测点基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方向 相对厂界距离 X Y G1 111.501338846 27.254536097 TVOC 2019.12.30-2020.1.5 拟建地中心 / G2 111.498661618 27.253747286 西北面 240m 表3-3其他污染物环境质量现状 监测点位 监测点位坐标 污染物 平均时间 评价标准ug/m3 监测浓度范围ug/m3 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 X Y G1 111.501338846 27.254536097 TVOC 8h 600 229-323 53.8 0 达标 G2 111.498661618 27.253747286 222-308 51.3 0 达标 根据上表监测结果可知，项目所在地TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准的要求。 2、声环境质量现状 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目周边点位进行监测。 监测点位：共设6个监测点，监测点位布置见附图； 监测因子：Leq（A）； 监测时间与频次：2019年11月1日至2日，连续两天，昼夜各一次； 监测统计结果见表3-4。 表3-4声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 标准值 2019.11.1 2019.11.2 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东面场界 50.8 43.2 49.2 42.8 60 50 2#南面场界 49.6 41.4 50.3 42.2 60 50 3#西面场界 50.3 40.7 49.6 41.9 60 50 4#北面场界 58.4 46.2 58.1 46.0 60 50 5#项目东面10m居民楼外1m处 50.1 40.3 51.8 42.1 60 50 6#项目西北面2m居民楼外1m处 58.9 46.7 58.7 46.2 60 50 根据监测结果可知，项目场界及附近敏感目标各监测点声环境现状监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地表水环境质量现状 本项目营运期生产废水经沉淀池处理后与生活污水一块经化粪池处理后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入资江。本项目地处资江水系范围内，邵阳市区内资江的常规监测断面共4个，分别为桂花渡水厂、工业街水厂、城西水厂和田江渡，田江渡断面位于洋溪桥污水处理厂资江排污口上游，邵阳市于2019年在资江干流新增柏树（新邵县界）监测断面，该断面位于洋溪桥污水处理厂资江排污口下游，本次环评根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则--地表水环境》的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市田江渡省控断面2018年1月-2019年7月和柏树断面2019年1月-2019年7月资江的水质情况，田江渡和柏树断面所在河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测数据详见表3-5。 表3-5 水质监测数据引用基本情况 河流名称 时间 田江渡省控断面水质类别（洋溪桥污水处理厂资江排污口上游） 柏树县界断面水质类别（洋溪桥污水处理厂资江排污口下游） 资江干流 2018.1 Ⅱ / 2018.2 Ⅱ / 2018.3 Ⅱ / 2018.4 Ⅱ / 2018.5 Ⅱ / 2018.6 Ⅱ / 2018.7 Ⅱ / 2018.8 Ⅲ / 2018.9 Ⅱ / 2018.10 Ⅱ / 2018.11 Ⅱ / 2018.12 Ⅱ / 2019.1 Ⅱ Ⅱ 2019.2 Ⅱ Ⅱ 2019.3 Ⅱ Ⅱ 2019.4 Ⅱ Ⅱ 2019.5 Ⅱ Ⅱ 2019.6 Ⅱ Ⅱ 2019.7 Ⅱ Ⅱ 由上表可知，本项目所在区域资江干流水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 4、生态环境 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，项目周边为城市建成区，人类活动频繁，项目所在地未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。 |
| --- | --- |
| （二）环境保护目标 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，项目区域内无国家级、自治区级危动、植物及特殊栖息地保护区、自然保护区、文物古迹、风景名胜等敏感区域及目标。项目影响区域内的主要环境保护目标见表3-6。 表3-6主要环境保护目标 环境要素 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离/m X（东正西负） Y（北正南负） 环境空气 五里牌沿街商住楼 350 40 人群 居民约320人 二类大气环境功能区 E 30-430 五里牌社区居民 30 0 人群 居民约96人 E 10-350 阳光丽景小区 200 -55 人群 居民约1000人 SE 185-260 五里牌社区居民 0 -260 人群 居民约200人 S 230-410 五里牌沿街商住楼 -40 -70 人群 居民约384人 W 2-360 华丰苑小区 -160 0 人群 居民约2800人 W 120-310 石家园社区居民 -360 0 人群 居民约800人 W 320-530 邵阳市艺邦中等职业学校 -270 -185 人群 师生约800人 SW 270-400 五里牌沿街商住楼 -20 80 人群 居民约192人 N 40-100 柳家院子居民 -180 100 人群 居民约200人 NW 200-430 声环境 五里牌沿街商住楼 350 40 人群 居民约100人 4a类 E 30-200 五里牌社区居民 30 0 人群 居民约40人 2类 E 10-200 阳光丽景小区 200 -55 人群 居民约100人 2类 SE 185-200 五里牌沿街商住楼 -40 -70 人群 居民约100人 4a类 W 2-200 华丰苑小区 -160 0 人群 居民约1400人 2类 W 120-200 五里牌沿街商住楼 -20 80 人群 居民约192人 4a类 N 40-100 地表水 资江 -1440 780 河流 渔业用水区 Ⅲ类水环境功能区 NW 1.6km |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC 执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3，CO和非甲烷总烃除外，为mg/m3） 污染物名称 小时值 24小时均值 年均值 日最大8小时均值 备注 PM10 － 150 70 / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SO2 500 150 60 / NO2 200 80 40 / PM2.5 － 35 75 / CO 10 4 / / O3 200 / / 160 TVOC / / / 600 环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录D （2）地表水环境质量标准 地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类水质标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 水环境质量标准限值（单位：pH无量纲，mg/L） 指标 pH COD BOD5 氨氮 粪大肠菌群 TP 石油类 III类标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤10000（个/L） ≤0.2 ≤0.05 （3）声环境质量标准 项目为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 标准类别 昼间 夜间 区域 2类 60 50 所有区域 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物 本项目焊接烟尘和打磨粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放标准，VOCs（以非甲烷总烃计）执行湖南省地方标准《 表 面 涂 装 （ 汽 车 制 造 及 维 修 ） 挥 发 性 有 机 物 、 镍 排 放 控 制 标 准 》（DB43/1356-2017），具体见下表。 表4-4 项目废气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 有组织排放 无组织排放 排放标准 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 限值mg/m3 颗粒物 120 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs（以非甲烷总烃计） 50 / 2.0 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放控制标准》（DB43/1356-2017） （2）噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准 昼间 夜间 GB12348-2008 2类区 60 50 （3）废水 项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表4-5 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 石油 GB8978-1996 三级标准 6~9 500 300 400 / 20 （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水总产生量为81.3m3/a，废水经隔油沉淀池和化粪池处理后，经污水管网汇入洋溪桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准（COD≤60mg/l，氨氮≤8mg/l）后排入资江，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为COD：0.01t/a，NH3-N：0.01t/a，污染物排放总量计入洋溪桥污水处理厂的总量控制指标，不另设总量控制指标。 VOCs总量控制建议指标为0.12t/a。 |

# 工程分析

| （一）工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程简述 项目租赁邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场进行生产，根据现场踏勘，项目已装修完成，目前属于停产整顿状态。本次环评主要针对已建项目进行环境影响分析，提出整改、完善环保工程等环保措施，其他基础设施保持不变。项目施工期产生的废气、噪声、固废产生较小，对环境影响较小，本次环评不予详细评价。 2、营运期工艺流程简述 项目营运期主要包括汽车维修和汽车喷漆。 （1）汽车维修 汽车维修工艺流程及产污节点见图5-1 图5-1 汽车维修工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 接到用户故障车辆后，对有故障车辆进行检测，查出故障原因后，有针对性对故障部位进行维修。部分车辆需要更换零部件，部分车辆需要更换机油，部分车辆汽车空调需要更换或维修，部分车辆零件需要使用焊接等。在车辆进行维修后，部位车辆表面破损需要喷漆修复。经检测合格后再移交给客户，客户根据自身需要选择一项或多项服务。 备注：根据建设单位提供资料，项目不提供洗车服务，未设置洗车区，车辆经维修检测合格后，通过客户取车，车辆清洗由客户自行负责。 （2）汽车喷漆 汽车喷漆工艺流程及产污节点见图5-2。 图5-2 汽车喷漆工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 接到用户需喷漆的车辆后，进行除锈、补灰后用打磨机将修复的位置进行打磨，并对需要喷漆位置进行简单的清洗，再将汽车送入喷烤漆房中喷漆并烘干，待油漆干后，对喷漆部位进行检验，无质量问题后将车辆交付给车主。 本项目设有一个喷烤漆房，其工作原理如下：汽车喷烤漆房由喷漆室、热风发生器、电控柜、环保柜等部分组成。喷漆时，主风机将新鲜空气从进风口吸入，先经过粗级滤尘网把空气中的大颗粒灰尘滤去，然后进入喷烤漆房顶部静压室，空气流经项部过滤棉被过滤干净从顶部均匀地向下流动，在车辆周围形成风幕。再经纤维棉滤去喷漆过程中的大颗粒漆雾、杂质，被排风机吸进环保柜活性炭空气净化装置内，经活性炭过滤吸附处理后从排风管排出室外，漆房内始终保持负压力，可以阻止房外灰尘进入。 |
| --- |
| （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 项目租赁邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场进行生产，根据现场踏勘，项目已装修完成，目前属于停产整顿状态。本次环评主要针对已建项目进行环境影响分析，提出整改、完善环保工程等环保措施，其他基础设施保持不变。项目施工期产生的废气、噪声、固废产生较小，对环境影响较小，本次环评不予详细评价。 2、营运期污染源分析 （1）废水 项目营运期产生的废水主要为员工生活污水和擦洗废水。 本项目不设员工食堂及宿舍，职工8人，年工作 300天，用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为0.32m3/d（96m3/a），车辆在喷漆前需要对喷漆部位进行简单的清洗，喷漆前需简单清洗的车辆约100台/a，用水定额按0.05m3/辆小型车计，则项目打磨清洗用水量为5m3/a。项目生活污水排放量按用水量的80%计算，打磨清洗废水排水量按用水量的90%计，则项目生活污水量为76.8m3/a，打磨清洗废水排放量为4.5m3/a，营运期产生的打磨清洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一块经化粪池处理后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂。废水中主要污染物主要为 COD350mg/L，氨氮 25mg/L、SS 200mg/L、石油类8mg/L。 地表水污染物排放量核算见下表： 5-1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 | 综合废水 COD、NH3-N 城市污水处理厂 连续排放 1 隔油池、化粪池 沉淀 W1 是 企业总排 5-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 W1 111.500956412 27.254800224 0.007728 城市污水处理厂 连续排放 / 洋溪桥污水处理厂 COD 60 NH3-N 8 表5-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 W1 COD COD 500 NH3-N NH3-N 45 表5-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 1 W1 COD 200 0.000053 0.016 2 NH3-N 20 0.0000053 0.0016 全厂排放口合计 COD 0.016 NH3-N 0.0016 （2）废气 项目营运期产生的废气主要为焊接废气、汽车尾气、打磨粉尘和喷漆废气。 ①焊接废气 本项目机修车间修理汽车，需利用气保焊机焊接，本项目焊接工序采用实心不锈钢焊丝，焊丝的使用总量为0.18t/a。根据《焊接工作的劳动保护》，实心焊丝烟尘产生量为5~8g/kg 焊丝，本环评取6g/kg，则总的焊接烟尘产生量为 0.001t/a，为无组织排放。 ②汽车尾气 本项目汽车维修后进行调试，将产生少量汽车尾气，尾气排放持续时间较短，排放量少，且尾气呈无组织排放，因此本报告不对汽车尾气进行定量分析。 ③打磨粉尘 利用干磨机对待修车涂抹的原子灰打磨或喷漆、烘干工序完成后的汽车喷漆表面需使用砂纸对凹凸不平处进行人工打磨，根据企业提供，打磨原子灰过程中粉尘产生量约原子灰用量的 10%，原子灰适用量为0.192t/a，则粉尘产生量约为0.0192t/a；打磨旧漆、底漆过程中产生粉尘量较少，不做定量分析。打磨产生的粉尘采用干磨机自带的收尘设施收尘，收集效率按85%计，则无组织排放粉尘量为0.0029t/a。 ④喷漆废气 本项目水性油漆用量为0.65t/a，其中固体组分约占 70%，挥发组分约占 30%，固化剂用量为0.05t/a，参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCs 排放量测算技术指南（试行）》可知色漆（含固化剂）的 VOCs 含量约为 80%，则项目喷漆工序产生的VOCs为0.56t/a。喷漆过程中，漆料中的少量固态物质会以漆雾形式散失（散失量约为10%），则喷漆过程漆雾产生量为0.056t/a。 项目设置封闭的喷漆房，喷漆工序产生的VOCs经风管收集（总风量为10000m3/h）后通过过滤棉+UV光氧+活性炭处理后通过排风管道由屋顶排放（高度约15m）。项目喷漆房为全封闭式，废气的收集效率可达100%，过滤棉+UV光氧+活性炭处理效率为80%，则喷漆车间VOCs产排情况见表5-5。 表5-5 VOCs产排情况一览表 污染源 排放方式 主要污染源 产生 源强kg/h 产生浓度mg/m3 排 气 量 m3/h 排放 源强kg/h 排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 有组织排放 VOCs 0.467 46.67 10000 0.093 9.33 0.112 注：项目年工作300天，每天4小时。 等离子UV光氧催化器工作原理： 等离子UV光氧催化器分为UV紫外线光解和等离子分解区，有机废气先经UV紫外线光解，再排入等离子分解区处理，对有机废气的处理效率可达80%以上。 UV紫外线光解区：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体，如氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、四硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。再分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧。因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它感激性异味有立竿见影的清除效果。有机恶臭气体首先通过本区后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应； 等离子分解区：采用了独特的吸附-分解-碳化工艺技术设计，无需再生处理原料，无需专人负责，不产生二次污染。采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间对经过UV紫外线光解区进入等离子分解区的气体内残留的有害废气分子进行氧化还原反应，将废气中的污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。利用催化氧化剂的强氧化性和高吸附性，持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应，使有害废气经多级净化后最终达标排放。 ⑤大气污染物排放量核算 大气污染物排放量核算见表5-6 、5-7和5-8。 5-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 G1喷漆废气（15m） VOCs 9.33 0.093 0.112 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.112 5-7 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 无 焊接工序 颗粒物 加强通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 0.12 0.001 打磨工序 0.12 0.0029 表5-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.112 2 颗粒物 0.0039 （3）噪声 本项目噪声源主要为生产车间内机械设备以及环保设备，其源强在 65-80dB(A)之间，项目主要产噪设备均位于室内，高噪声设备设置有减振基础，噪声源强见下表。各声源状况详见下表。 表5-9 项目主要噪声声源情况一览表 序号 噪声源名称 数量（台） 源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB（A） 1 气泵 1 80 减振、隔声 60 2 烤漆房 1 65 减振、隔声 45 3 主升机 4 65 减振、隔声 45 4 大梁校正仪 2 70 减振、隔声 50 5 气保焊机 2 85 减振、隔声 65 6 修复机 2 75 减振、隔声 55 7 抛光机 1 80 减振、隔声 60 8 打磨机 1 80 减振、隔声 60 （4）固体废物 本项目固体废物主要包括一般固废和危险固废。一般固废包括废汽车零部件、打磨工序收集的粉尘以及员工生活产生的生活垃圾；危险固废包括含油抹布，废矿物油，废矿物油桶，漆渣，原子灰、水性漆及稀释剂等包装桶、环保设备运行过程中产生的废活性炭、废过滤棉、废灯管等。 ①生活垃圾：本项目职工8人，不在项目内食宿，年工作300天，生活垃圾产生量按0.3kg/人•d计算，则生活垃圾量为0.72t/a，由环卫部门定期清运。 ②废汽车零部件：本项目维修、保养工序产生的废汽车零配件约为1t/a，统一收集后外售。 ③打磨工序收集的粉尘：项目利用干磨机对待修车涂抹的原子灰打磨或喷漆、烘干工序完成后的汽车喷漆表面需使用砂纸对凹凸不平处进行人工打磨，打磨原子灰过程中粉尘产生量约0.0192t/a，打磨产生的粉尘采用干磨机自带的收尘设施收尘，收集效率按85%计，则收集的粉尘渣为0.016t/a。 ④漆渣：项目喷漆工序经过滤棉处理后会产生漆渣，约为0.056t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物属于危废。本项目使用的油漆为水性漆，因此，喷漆过程产生的漆渣不属于危险废物。 ⑤原子灰及废包装桶：主要是打磨工序产生的原子灰，喷漆工序产生的废油漆桶、废矿物油桶等，产生量约为0.04t。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，原子灰、废油漆桶、废矿物油桶等为危险废物，废物类别为 HW49、废物代码为 900-041-49。 ⑥废矿物油：产生量约为0.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，废矿物油为危险废物，废物类别为 HW08、废物代码为 900-214-08。 ⑦废活性炭及废过滤棉：项目使用活性炭吸附处理喷漆过程中产生的VOCs，其吸附能力为1g吸附 300mg有机废气，本项目有机废气经收集后过滤棉+光氧催化+活性炭处理后经15m高排气筒排放。由表5-1可知，项目有组织排放废气量为0.56t/a，经过滤棉+光氧催化装置+活性炭吸附处理后 VOCs 产生量为0.112t/a，活性炭处理效率为80%，则活性炭吸附的废气量为0.448t/a，则活性炭用量为 1.49t/a，废活性炭产生量约为1.94t/a。本项目喷漆废气处理过程中会产生废过滤棉，过滤棉的更换周期为一个季度更换一次，则废过滤棉的产生量为 0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，废活性炭及废过滤棉为危险废物，废物类别为 HW49、废物代码为 900-041-49。 ⑧废灯管：本项目废气处理光氧催化装置中定期更换的废灯管为阴极射线管，类比相关项目可知，更换的废灯管约为5根/a。项目产生的废灯管为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为 900-044-49。 ⑨废弃含油抹布：生产设备维修保养过程中会产生废弃的含油抹布，其产生量约0.02t。根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，废弃含油抹布及废手套为危险废物，废物类别为 HW49、废物代码为 900-041-49。 表5-10 项目产生固体废物一览表 序号 名称 来源 产生量 废物类别 危废代码 1 生活垃圾 员工生活 0.72t/a 一般固废 —— 2 废汽车零部件 汽车维修工序 1t/a 一般固废 —— 3 粉尘渣 打磨工序 0.016t/a 一般固废 4 漆渣 喷漆工序 0.056t/a 一般固废 —— 5 废油漆桶、废矿物油桶 生产过程 0.04t/a 危险废物 HW49（900-041-49） 6 废矿物油 汽车维修工序 0.6t/a 危险废物 HW08（900-214-08） 7 废活性炭及废过滤棉 废气处理过程 2.04t/a 危险废物 HW49（900-041-49） 8 废灯管 废气处理过程 5根/a 危险废物 HW49（900-044-49） 9 废含油抹布 汽车维修工序 0.02t/a 危险废物 HW08（900-249-08） |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水和打磨清洗废水81.3m3/a | COD | 350mg/L，0.028t/a | 200mg/L，0.016t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.016t/a | 100mg/L，0.008t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.002t/a | 20mg/L，0.0016t/a |
|  |  | 石油类 | 8mg/L，0.0007t/a | 8mg/L，0.0007t/a |
| 大 气 污 染 物 | 焊接过程 | 颗粒物 | 无组织排放0.001t/a | 无组织排放0.001t/a |
|  | 停车坪 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 打磨过程 | 颗粒物 | 无组织排放0.0029t/a | 无组织排放0.0029t/a |
|  | 喷漆过程 | VOCs | 有组织排放0.56t/a，46.67mg/m3 | 0.112t/a，9.33mg/m3 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 0 |
|  | 生产过程 | 废汽车零部件 | 1t/a | 0 |
|  |  | 粉尘渣 | 0.016t/a | 0 |
|  |  | 漆渣 | 0.056t/a | 0 |
|  |  | 废油漆桶、废稀释剂桶、废矿物油桶等 | 0.04t/a | 0 |
|  |  | 废矿物油 | 0.6t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭及废过滤棉 | 2.04t/a | 0 |
|  |  | 废灯管 | 5根/a | 0 |
|  |  | 废含油抹布 | 0.02t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产车间内机械设备以及环保设备，其源强在 65-80dB(A)之间 |
| 主要生态影响(不够时可附页) 项目租赁现有厂房，施工内容主要为房屋的改造和装修，对当地生态环境不会造成明显影响。 |

# 环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 项目租赁邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场进行生产，根据现场踏勘，项目已装修完成，目前属于停产整顿状态。本次环评主要针对已建项目进行环境影响分析，提出整改、完善环保工程等环保措施，其他基础设施保持不变。项目施工期产生的废气、噪声、固废产生较小，对环境影响较小，本次环评不予详细评价。

（二）营运期环境影响分析 项目营运期产生的污染主要有废水、废气、噪声及固体废弃物。 1、水环境影响分析 项目营运期产生的废水主要为员工生活污水和打磨清洗废水。 根据工程分析可知，员工产生的生活污水量为76.8m3/a，打磨清洗废水排放量为4.5m3/a，营运期产生的打磨清洗废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一块经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂，经洋溪桥污水处理厂处理之后最终排入资江，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则──地表水环境》(HJ2.3-2018)有关细则及评价等级确定方法确定本项目评价等级为三级B。项目营运期外排废水对周边地表水环境影响较小。 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： 洋溪桥污水处理厂位于邵阳市城东洋溪桥，于2007年年底建成投运，服务范围为邵阳市大祥区、双清区建成区的大部分，大祥区主要为大祥区的四号马路以东、宝庆路以北，包括城西机械和建材工业区，城南电子工业和文教区；双清区的老城区域为宝庆路以北、双坡路以西、 洛湛铁路以北的范围，其中还包括城东机械工业区和小江湖工业区，设计服务面积 32km2，现状污水处理规模为10万m3/d，现污水处理工艺为A2/O改良型氧化沟工艺，处理后尾水均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准，尾水外排至资江（大洲尾端至新邵县疗养院段），洋溪桥污水处理厂污水处理已接近满负荷状态，现正在进行二期工程建设，处理工艺为A2/O改良型氧化沟工艺，并对一期尾水进行深度处理，二期工程完成后尾水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准，污水处理规模可达20万m3 /d。本项目地位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，位于洋溪桥污水处理厂规划纳污范围，洋溪桥污水处理厂建设时，已考虑该区域的污水处理，本项目的废水为生活污水及少量的毛巾清洗废水，主要污染物是 COD、BOD5、SS、NH3-N，废水量约81.3m3 /d，占洋溪桥污水处理厂处理水量的 0.04%；项目产生废水经化粪池处理后各污染物浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。综上，本项目污水排入洋溪桥污水处理厂可行，项目废水对周边地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为焊接废气、汽车尾气、打磨粉尘和喷漆废气。 （1）有组织排放废气 根据工程分析可知，项目有组织排放废气主要为喷漆房产生的VOCs（以非甲烷总烃计）。项目喷漆工序产生的VOCs为0.56t/a，项目设置封闭的喷漆房，喷漆工序产生的VOCs经风管收集（总风量为10000m3/h）后通过过滤棉+UV光氧+活性炭处理设备处理后通过排风管道由屋顶排放（高度约15m），废气的收集效率按100%计算，过滤棉+UV光氧+活性炭处理设备处理效率为80%，则项目有组织排放的VOCs量约为0.112t/a，9.33mg/m3，能满足湖南省地方标准《 表 面 涂 装 （ 汽 车 制 造 及 维 修 ） 挥 发 性 有 机 物 、 镍 排 放 控 制 标 准 》（DB43/1356-2017）标准要求，对周围环境影响较小。 （2）无组织排放废气 项目无组织排放的废气主要为焊接工序产生的烟尘、汽车尾气以及打磨粉尘，其中汽车尾气主要为汽车维修调试时产生的少量尾气，尾气排放持续时间较短，排放量少，本报告不对汽车尾气进行定量分析。根据工程分析可知，项目无组织排放的粉尘量约为0.0039t/a。 （3）大气环境影响等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 TVOC 二类限区 8小时 600.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 ④污染源参数 主要废气污染源参数见表7-3。 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) TVOC 点源 111.501544 27.254592 249.00 15.00 0.50 24.00 11.11 0.467 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) TSP 矩形面源 111.500929 27.254662 249.00 55.00 42.00 6.00 0.0016 ⑤项目参数 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 74万 最高环境温度 40.0 °C 最低环境温度 -5.0 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑥评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 TSP 900.0 2.7022 0.3002 / 点源 TVOC 1200.0 61.553 5.1294 / 本项目Pmax最大值出现为点源排放的TVOC，Pmax值为5.1294%，Cmax为61.553μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进一步预测。 项目营运期产生的废气对周边环境影响较小。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要为生产车间内机械设备以及环保设备，其源强在 65-80dB(A)之间，项目主要产噪设备均位于室内，高噪声设备设置有减振基础，各声源状况详见下表。 表7-7 项目主要噪声声源情况一览表 序号 噪声源名称 数量（台） 源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB（A） 1 气泵 1 80 减振、隔声 60 2 烤漆房 1 65 减振、隔声 45 3 主升机 4 65 减振、隔声 45 4 大梁校正仪 2 70 减振、隔声 50 5 气保焊机 2 85 减振、隔声 65 6 修复机 2 75 减振、隔声 55 7 抛光机 1 80 减振、隔声 60 8 打磨机 1 80 减振、隔声 60 按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log((100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 项目各噪声源对厂界的噪声贡献值见表7-8。 表7-8 声环境影响分析预测结果 单位：dB(A) 噪声源 源强 统计量 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 气泵 60 距离（m） 7 35 45 10 贡献值 43.1 29.1 26.9 40 烤漆房 45 距离（m） 7 32 45 12 贡献值 28.1 14.9 11.9 23.4 主升机 45 距离（m） 40 38 8 35 贡献值 13.0 13.4 26.9 14.1 大梁校正仪 50 距离（m） 40 35 8 32 贡献值 18.0 19.1 31.9 19.9 气保焊机 65 距离（m） 8 15 32 30 贡献值 46.9 41.5 34.9 35.5 修复机 55 距离（m） 10 15 30 30 贡献值 35 31.5 25.5 25.5 抛光机 60 距离（m） 17 8 10 40 贡献值 35.4 41.9 40 28.0 打磨机 60 距离（m） 13 8 18 40 贡献值 37.7 41.9 34.9 28.0 各噪声源至厂界噪声贡献值 49.17 46.76 42.81 41.91 对东面10m处居民 贡献值 29.17 / / / 预测值 51.82 / / / 对西北面2m处居民 贡献值 / / 39.37 预测值 / / 58.95 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间 60 60 60 60 根据噪声污染源预测结果可知，本项目各厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准的昼间标准，敏感点噪声贡献值能达到《声环境质量标准》2类标准昼间标准要求，项目营运期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要包括一般固废和危险固废。一般固废包括废汽车零部件、打磨工序产生的粉尘渣以及员工生活产生的生活垃圾；危险固废包括含油抹布，废矿物油，废矿物油桶，漆渣，原子灰、水性漆等包装桶、环保设备运行过程中产生的废活性炭、废过滤棉、废灯管等。 表7-9 项目固体废物处置情况一览表 序号 名称 产生量 废物类别 危废代码 处置方式 1 生活垃圾 0.72t/a 一般固废 —— 由环卫部门定期清运 2 粉尘渣 0.016t/a 一般固废 —— 由环卫部门定期清运 3 废汽车零部件 1t/a 一般固废 —— 统一收集后外售 4 漆渣 0.056t/a 一般固废 —— 由环卫部门定期清运 5 废油漆桶、废稀释剂桶、废矿物油桶 0.04t/a 危险废物 HW49（900-041-49） 由危废资质单位回收处置 6 废矿物油 0.6t/a 危险废物 HW08（900-214-08） 7 废活性炭及废过滤棉 2.04t/a 危险废物 HW49（900-041-49） 8 废灯管 5根/a 危险废物 HW49（900-044-49） 9 废含油抹布 0.02t/a 危险废物 HW08（900-249-08） 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求，项目危废暂存间及危废收集、暂存、运输需满足以下： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 根据现场调查，项目建设方在厂房西部设置一间2m2大小的危废暂存间。环评要求建设单位尽快与有相关危废处置资质单位签订危废委托处置协议，并完善危废间侧防渗，建立危废管理台账制度。做好密闭加锁并设置标识牌和防风、防雨、地面防渗漏、防流失、防扬散措施；危废分类采用专用容器进行收集，并设有标签，严格按照（GB18597-2001）及2013年修改单进行堆存。在危废转移过程中，建设方和危废处理资质单位严格执行《危险废物转移联单管理办法》，并加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。 5、环境风险分析 根据环发【2006】4号附件三“环境风险排查技术重点”的要求和《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ/T169-2018）对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。 （1）环境风险调查 本项目生产需使用的原辅材料主要有水性油漆、固化剂、原子灰、机油等，经查《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中的风险物质及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）相关规定，本项目营运过程中涉及到的风险物质主要有水性漆，其危险特性见下表。 表7-10 本项目涉及物质的危险特性 物质 理化特性 危险特性分析 水性漆等 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂物质能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。流速过快易产生和积聚静电。在高温、高热环境下受热的容器有爆裂危险。 （2）风险潜势和评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 表7-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险。 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级确定如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q= 式中：q1，q2， ，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据建设单位提供的资料，水性漆中主要有害成分为醇酸树脂、甲苯、二甲苯、PMA，醋酸丁酯，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018），醇酸树脂、PMA、醋酸丁酯均无临界量，本项目重点关注危险物质为甲苯、二甲苯，结合项目水性漆用量，则甲苯最大储存量为 0.005t/a，二甲苯最大储存量为 0.0005t/a，本项目的环境风险物质和临界量比值计算见表7-12。 表7-12 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质 最大储存量t 临界量t 储存量/临界量 二甲苯 0.0005 10 0.00005 甲苯 0.005 10 0.0005 合计 0.00055 根据上述计算可知，本项目Q为0.00055<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-13 评价等级判别表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 环境评价等级 一 二 三 简单分析 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险事故分析 从本项目工程分析，本项目生产过程中可能存在以下风险： ①喷漆房通风不良，导致易燃气体聚集浓度升高，遇静电或电气火花可能导致燃爆。 ②本项目产生的水性漆漆及危险废物在贮存和转移过程中如发生泄漏，可能导致环境污染事故。 ③环保设施失效可能导致的环境污染事故。 （4）风险防范措施 本项目要求采取的风险防范措施如下： ①制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 ②水性油漆储存于阴凉、通风的易燃液体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。小心避火。 ③在危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定，在水性漆桶等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ④运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，危废存储区应有良好的通风措施。危废在厂区暂存过程中，建设方应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）堆存，做好防渗措施，并与一般固废分开堆存。在转移过程中，双方严格执行《危险废物转移联单管理办法》，并加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。 ⑤坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ⑥建立完善的化学品管理制度，按《化学危险品安全管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》等相关法规的规定进行化学品的管理。 ⑦加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 ⑧加强环保设施的维护与管理，确保环保设施的正常运行，一旦环保设施出现故障，应立马停止运行喷漆房，待环保设施维护好之后，在进行运行。 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，本项目的环境风险是可以接受的。

建设项目可行性分析 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修正），对比本项目建设内容，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。本项目采用的工艺技术设备中不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中涉及的装备和产品，符合要求。因此项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目与《湖南省挥发性有机物污染防治措施三年实施方案（2018-2020年）》符合性分析 本项目属于汽修行业，喷漆量较小，不属于高VOCs排放项目。项目喷漆房设置的过滤棉+UV光氧+活性炭+15m高排气筒，废气收集率为90%，满足7——加快推进工业涂装VOCs治理力度——汽车制造行业中的其他汽车制造企业收集率不低于80%的要求；同时，建设单位采用水性油漆，喷漆和烘干工艺均在喷漆房内进行，并设置了相应的废气处理措施，满足14——推动汽修行业VOCs治理要求。因此。项目与《湖南省挥发性有机物污染防治措施三年实施方案（2018-2020年）》相符。 3、项目选址合理性分析 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内（东经：111.501338846，北纬：27.254536097），项目北面紧邻东大路，交通便利，供电、给排水等均能依托市政管网，区域位置优势明显。 根据环境质量现状数据表明，项目所在区域大气环境、水环境、声环境质量基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。根据环境影响分析，项目营运期污染物产生量较小，通过采取相应措施后均能达标排放，对周围环境质量影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量。只要严格执行环保法律法规，在采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的废水、废气、噪声、固废均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 综上，本项目选址较合理。 4、项目总平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，经装修改造后用于汽车服务中心。出入口位于项目北面，紧挨东大路，出入口西面从北至南依次为杂物间、机修车间、仓库和冷作车间，东北角设置了一个材料室，用于堆放喷漆房所用的原辅料，喷漆房位于项目东部喷漆车间内，办公室及休息室位于项目北部，停车坪位于项目中部。厂区内分区明确，办公区与生产区分开布局，可以项目保证项目生产与职工办公互不影响。整个厂房布局紧凑，厂房外交通通畅。 综上，本项目平面布置较合理。 5、环境保护设施内容 本项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对本项目建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入运营。环境保护设施内容见表7-14。 表7-14 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 污染类型 污染物名称 拟采取的环保措施 验收标准 废水 COD、氨氮 沉淀池（0.5m3）、化粪池（1m3） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 废气 焊接过程产生的颗粒物 加强通风 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源大气污染物二级排放标准 停车坪产生的汽车尾气 自由扩散 打磨过程产生的颗粒物 自带的收尘设施 喷漆过程产生的VOCs 过滤棉+UV光氧+活性炭+15m高排气筒 湖南省地方标准《 表 面 涂 装 （ 汽 车 制 造 及 维 修 ） 挥 发 性 有 机 物 、 镍 排 放 控 制 标 准 》（DB43/1356-2017） 噪声 设备噪声 隔声、减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 垃圾收集桶 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 漆渣 粉尘渣 废汽车零部件 固废暂存间（1m2） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单) 废油漆桶、废稀释剂桶、废矿物油桶等 危废暂存间（2m2） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 废矿物油 废活性炭及废过滤棉 废灯管 废含油抹布

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接过程 | 颗粒物 | 排风扇，加强通风 | 达标排放 |
|  | 停车坪 | 汽车尾气 | 自由扩散 | 达标排放 |
|  | 打磨过程 | 颗粒物 | 自带的收尘设施 | 达标排放 |
|  | 喷漆过程 | VOCs | 过滤棉+UV光氧+活性炭+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经沉淀池和化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 打磨清洗废水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 妥善处置 |
|  | 生产过程 | 废汽车零部件 | 统一收集后外售 |  |
|  |  | 漆渣 | 由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 粉尘渣 |  |  |
|  |  | 废油漆桶、废稀释剂桶、废矿物油桶等 | 由危废资质单位回收处置 |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 废活性炭及废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产车间内机械设备以及环保设备，其源强在 65-80dB(A)之间，经采取隔声、减振等措施后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租赁现有厂房，施工内容主要为现有建筑的改造、装修，各类设备的安装，对当地生态环境不会造成明显影响。 |

# 结论与建议

（一）结论 1、工程概况 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，装修改造成汽车服务中心。根据现场调查，项目厂房及配套设施均已配置完成，并已投入运营，环评介入时，项目处于停产整顿状态。本次环评主要针对已建项目进行环境影响分析，提出整改、完善环保工程等环保措施，其他基础设施保持不变。项目总占地1700m2，总建筑面积950m2，所有构筑物均依托原屠宰场现有建筑，建有机修车间、冷作车间、喷漆车间、材料室、仓库、杂物间及办公室等，同时配套建设给排水、环保工程等设施，项目总投资100万元，其中环保投资14万，占总投资的14%。 2、环境质量现状评价结论 环境质量现状分析表明：项目拟建区域的，SO2、NO2、CO、PM10、O3的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据调查了解，PM2.5超标原因可能是近两年邵阳市区城市建设处于高速发展状态，城市建设产生的大量扬尘导致，同时随着经济发展，市区车流量增大导致车辆扬尘、尾气排放量增多，近年当地政府部门正执行《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，以后有望实现达标。资江各监测断面各监测因子监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在地各场界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目区域环境质量现状较好。 3、环境影响分析结论 ①水环境影响分析结论 项目营运期产生的废水主要为生活污水和毛巾清洗废水。营运期产生的生产废水经沉淀池处理后与生活污水一块经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网汇入洋溪桥污水处理厂，经洋溪桥污水处理厂处理之后最终排入资江，外排废水对周边地表水环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 本项目产生的废气主要为焊接废气、汽车尾气、打磨粉尘和喷漆废气。 项目拟设置封闭的喷漆房，喷漆废气经风管收集后通过过滤棉+UV光氧备+活性炭处理设备处理后通过排风管道由屋顶排放（高度约15m），能满足湖南省地方标准《 表 面 涂 装 （ 汽 车 制 造 及 维 修 ） 挥 发 性 有 机 物 、 镍 排 放 控 制 标 准 》（DB43/1356-2017）标准要求，对周围环境影响较小。打磨产生的粉尘经自带的收尘设施收尘后，对周围环境影响较较小；焊接废气经加强通风，对周围环境影响较小；项目汽车尾气产生量较少，通过自由扩散对周围环境影响较小。综上所诉，项目营运期产生的废气经采取相应措施后对周围环境影响较小。 ③声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为生产车间内机械设备以及环保设备，其源强在 65-80dB(A)之间，项目主要产噪设备均位于室内，通过对高噪声设备采取隔声、减振等措施后，项目营运期厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准的昼间标准，敏感点噪声贡献值能达到《声环境质量标准》2类标准昼间标准要求，项目营运期产生的噪声对周边环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 本项目固体废物主要包括一般固废和危险固废。一般固废包括废汽车零部件、打磨工序产生的粉尘渣以及员工生活产生的生活垃圾；危险固废包括含油抹布，废矿物油，废矿物油桶，原子灰、水性漆及稀释剂等包装桶、环保设备运行过程中产生的废活性炭、废过滤棉、废灯管等。项目营运期产生的生活垃圾、漆渣和粉尘渣定期交由环卫部门处置；废汽车零部件经统一收集后外售处置；危险废物经收集至危废暂存间后统一交由危废资质单位进行处置。综上所诉，项目营运期固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4、产业政策相符性、选址可行性分析结论 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修正），对比本项目建设内容，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。因此项目建设符合国家产业政策要求。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内（东经：111.501338846，北纬：27.254536097），项目北面紧邻东大路，交通便利，供电、给排水等均能依托市政管网，区域位置优势明显。根据环境质量现状数据表明，项目所在区域大气环境、水环境、声环境质量基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。根据环境影响分析，项目营运期污染物产生量较小，通过采取相应措施后均能达标排放，对周围环境质量影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量。只要严格执行环保法律法规，在采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的废水、废气、噪声、固废均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 综上，本项目选址较合理。 5、平面布置合理性分析结论 本项目位于邵阳市双清区五里牌社区原屠宰场内，经装修改造后用于汽车服务中心。出入口位于项目北面，紧挨东大路，出入口西面从北至南依次为杂物间、机修车间、仓库和冷作车间，东北角设置了一个材料室，用于堆放喷漆房所用的原辅料，喷漆房位于项目东部喷漆车间内，办公室及休息室位于项目北部，停车坪位于项目中部。厂区内分区明确，办公区与生产区分开布局，可以项目保证项目生产与职工办公互不影响。整个厂房布局紧凑，厂房外交通通畅。综上，本项目平面布置较合理。 6、总量控制 本项目废水总产生量为81.3m3/a，废水经隔油沉淀池和化粪池处理后，经污水管网汇入洋溪桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准（COD≤60mg/l，氨氮≤8mg/l）后排入资江，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为COD：0.01t/a，NH3-N：0.01t/a，污染物排放总量计入洋溪桥污水处理厂的总量控制指标，不另设总量控制指标。 VOCs总量控制建议指标为0.12t/a。 7、环评总结论 综上所述，项目建设选址合理，符合国家产业政策要求。在建设单位切实落实环境污染治理资金，严格按照本报告提供的污染防治对策和建议实施，确保污染物全面达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 （二）建议与要求 1、必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保竣工环保制度，做好“三废”污染防治工作；建议将项目环保治理措施委托有环保工程专项资质的单位进行设计和施工，以确保项目环保治理措施的合理性、可行性。 2、须制定严格的管理制度，要有专人负责生产固废的集中贮存与处理，固体废物应严格按照规定分类收集、合理处置； 3、加强生产车间环保设施的日常管理工作及设施的维修、保养，规范员工的操作，加强员工的环境保护意识教育培训； 4、建议在公司管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全落实环保制度，加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。

# Text boxes

生活用水

生产用水

化粪池

新鲜水量

101

损耗19.2

76.8

96

5

损耗0.5

4.5

市政管网

沉淀池

洋溪桥污水处理厂

81.3

接车

故障判断

检修或更换零配

交车

N、G、S

图例：G—废气，N—噪声

S—固废，W—废水

图例：G——废气

N——噪声

S——固废

接车

钣金复位

除锈

补灰

打磨

N、G

N

N、G

喷漆

交车

验收

烤漆

G

图例：G—废气，N—噪声

S—固废，W—废水

擦洗

W