建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：邵阳市实强明胶有限公司锅炉供热系统工程建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市实强明胶有限公司

湖南宝清环境工程股份有限公司

二O二一年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

九、结论与建议	39

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 质保单

附件4 环评批复

附件5 排污许可证

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目监测布置示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目环境敏感点分布图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市实强明胶有限公司锅炉供热系统工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市实强明胶有限公司 |
| 法人代表 | 刘海军 | 联系人 | 刘海军 |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内） |
| 联系电话 | 13973580397 | 传真 | -- | 邮政编码 | 422001 |
| 建设地点 | 邵阳市双清区滨江街道办事处邵阳市实强明胶有限公司内 （东经111.492188º，北纬27.268393º） |
| 备案部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C4430热力生产和供应 |
| 占地面积（m2） | 12600（锅炉房100m2） | 绿化面积（m2） | 2120 |
| 总投资（万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 20 | 占总投资比例 | 40% |
| 预期投产日期 | 2014年已投产 |
| （一）工程内容及规模 1、项目由来 邵阳市实强明胶有限公司于2011年在邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内）建设了年产500吨食用明胶生产线建设项目，该项目建设前委托邵阳市环境保护研究所编制了环境影响评价报告书，于2011年取得了邵阳市环境环境保护局《关于邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线建设项目环境影响报告书的批复》（邵市环评【2011】92号，详见附件4），并于2020年3月组织了自主验收。 根据调查邵阳市实强明胶有限公司原供热均由邵阳市热电厂供给，后因邵阳市热电厂倒闭，原热力管网均被拆除。由于热电厂停止供热，邵阳市实强明胶有限公司为了维持正常运转，于2014年自建锅炉房为厂区生产供热，锅炉房占地面积约100m2，为1台4t/h的生物质锅炉，并同时配套建设了锅炉麻石水膜除尘系统和锅炉除尘废水沉淀回用系统。锅炉烟气经麻石水膜除尘系统处理后经30m高的烟囱高空排放。根据锅炉废气监测数据可知，锅炉废气中颗粒物浓度经现有的麻石水膜除尘系统处理外排难以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉大气污染物排放限值。为了确保锅炉烟气达标排放，建设方拟对锅炉处理系统进行改进，增加布袋除尘器。经改造后，锅炉烟气经布袋除尘器+麻石水膜除尘器处理达标后经30m高烟囱外排。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目须进行环境影响评价。本项目锅炉为4t/h，通过燃烧生物质提供热力，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）：“四十一、电力、热力生产和供应”中“91热力生产和供应工程”的“使用其他高污染燃料的”类别，本项目应编制环境影响报告表。为此，邵阳市实强明胶有限公司委托湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目环境影响报告表编制工作。接受委托后，环评单位即组织评价人员对项目场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照环评导则和技术规范有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 （二）建设内容及规模 1、现有项目概况 （1）现有项目建设内容 现有项目场地南部布设为办公楼和化验车间，西部设置为成品仓库和切皮车间，北部建设清洗池、废水处理系统和蒸煮、浓缩车间，东部为挤胶车间和烘胶车间，整个厂区总占地面积为12600m2。原有工程项目组成情况见表1-1。 表1-1 现有工程组成内容一览表 工程名称 基本情况 备注 主体工程 洗皮池 共960m2，共16个，每个洗皮池面积为60m2 已建 切皮车间 1层，建筑基地面积400m2（包括鲜皮临时堆放场地） 已建 熬胶、浓缩车间 1层，建筑基地面积200m2 已建 挤胶车间 1层，建筑基地面积150m2 已建 烘胶车间 1层，建筑基地面积300m2 已建 辅助工程 配电房 1层，建筑基地面积10m2 已建 洗皮池遮阴棚 / 已建 门卫 1层，建筑基地面积10m2 已建 综合楼 1层，内设办公区、食堂。建筑基地面积200m2 已建 储运工程 成品仓库 1层，建筑基地面积200m2 已建 化验车间 1层，建筑基地面积180m2 已建 环保工程 废水一体化处理系统 1套，400m2 已建 化粪池 1个，60m2 已建 绿化 2120m2 / 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：邵阳市实强明胶有限公司锅炉供热系统工程建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：邵阳市实强明胶有限公司； 建设地点：邵阳市双清区滨江街道办事处邵阳市实强明胶有限公司内； 建设规模：新建4t/h生物质锅炉。 （2）项目建设内容 项目建设内容仅是锅炉供热系统及配套废物处理设施，在厂区的西南部空地上建设，建成锅炉大小为4t/h的生物质锅炉，锅炉房占地面积为100m2。本项目组成情况见表1-2。 表1-2 本项目组成内容一览表 工程名称 基本情况 备注 主体工程 锅炉房 1层，砖混结构，建筑面积100m2，建设1台4t/h生物质锅炉和其他附属配套设施 已建 软水设备系统 1套软水设备系统，净化水质 已建 公用工程 供水 市政供水 市政 供电 市政供电 市政 排水 蒸汽冷凝水和锅炉废气处理废水循环使用，软化器反冲洗废水经管道排至厂内污水处理站 依托现有工程处理 环保工程 废气处理系统 1套麻石水膜除尘和1台布袋除尘系统（新增），1根30m排气筒 改造 废水处理系统 依托现有工程 已建 3、项目用地现状及周围环境概况 本项目位于邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内），原项目为建设年产500吨食用明胶生产线建设项目，已办理环评及验收，本次环评仅对锅炉房进行评价。锅炉房位于厂区的西南部，占地面积为100m2。项目地东面100-200m和200m-500m为伍家院子，南面40-200m为石油公司油库家属区，西面65-200m为金台社区居民房，西北面200-500m为金台社区居民房，北面200-500m为金台社区居民房。 4、项目主要能源及原辅材料消耗情况 建设项目主要能源及原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 建设项目主要能源及原料消耗情况表 序号 原料名称 单位 消耗量 备注 1 水 t/a 12000 市政自来水 2 电 万KWh/a 30 市政供电 3 片碱 t/a 0.5 外购 4 工业盐 t/a 0.3 外购 5 生物质 t/a 350 外购 5、主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。项目主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号 名称 规格 数量 参数 备注 1 生物质锅炉 DZ64-1.25-SW 1台 蒸汽量为4t/h，用于燃烧生物质产生蒸汽 已建 2 软水制备系统 / 1套 用于软化自来水 已建 3 给水泵 / 1台 提供自来水 已建 4 软化水箱 50m3 1台 用于储存软化的自来水 已建 5 麻石水膜除尘系统 LT-II 1台 处理风量为12000m3/h 已建 6 布袋除尘系统 / 1台 处理风量为12000m3/h 新增 7 风机 / 2台 风量为12000m3/h 已建 6、项目总平面布置 本项目位于邵阳市双清区滨江街道办事处现有厂区内，属于邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线的配套锅炉供热系统，位于厂区的西南部，锅炉房占地面积约100m2。项目地大致成矩形，入口位于场地南面，烟囱位于项目地南部，布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统位于项目地中部，锅炉位于项目地北部，50m3水罐位于项目地西北面，生物质颗粒暂存项目地北部。具体平面布置见附图3。 7、公用工程 （1）给水 项目用水均采用市政自来水。自来水先通过软水制备系统再通过管道给锅炉房使用，锅炉房通过锅炉加热将软水转变成蒸汽为生产500吨食用明胶生产线中的入锅熬胶和蒸发浓缩两段使用，这两段蒸汽加热是间接加热。软水器的处理能力为3t/h，而锅炉所需软水不足3t/d，因此软水制备系统足够提供锅炉使用软水。 （2）排水 原项目的生产废水需经管道排入场内污水处理站处理，生活污水由化粪池处理后进入厂内污水处理站处理，达标后排至资江。 本项目废水为锅炉废气处理废水、蒸汽冷凝水和软化器反冲洗废水，其中锅炉废气处理废水循环使用；蒸汽冷凝水用于间接加热，故循环使用；软水制备系统制备软水过程中需要每天反冲洗2次，产生少量的反冲洗废水，故软化器反冲洗废水经管道排至厂内污水处理站处理。 （3）供配电 本项目供电由供电所提供。电力负荷以二级电力负荷进行生产用电安排，设备用电电压为380V，照明用电使用单相对地的220V电压。 （4）垃圾收集 锅炉房设置一个垃圾收集桶，收集本项目产生的生活垃圾，沉渣定期清掏，再委托环卫部门定期清运处置。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动人员为40人，本项目不再新增工作人员，明胶年生产时间为180天，每天工作时间为3班制24h，锅炉年工作时间为180天，锅炉燃烧时间为3h/d。 9、投资概况 项目总投资50万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资20万元，环保投资占总投资的40%。项目分项投资见表1-5，环保投资分项估算见表1-6。 表1-5 项目投资估算一览表 序号 投资方向 金额（万元） 1 设备购置及安装费 20 2 环保投资费 28 3 流动资金 2 合计 50 表1-6 项目环保投资情况表 时间 项目 建设内容 投资（元） 营 运 期 废水治理 锅炉废水沉淀处理及回用系统 1 废气治理 布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统（改造新增） 26 固废治理 依托原有工程 / 噪声治理 加强设备维护、隔声、对噪声设备安装减震垫、合理布局 1 合计 28 （二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原项目于2011年11月全面投入使用，于2011年取得邵阳市环境环境保护局《关于邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线建设项目环境影响报告书的批复》（邵市环评【2011】92号），并于2020年3月组织了自主验收。根据《邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线建设项目竣工环境保护验收报告》，同时根据邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年11月10日对该锅炉废气处理设施排放口、废水总排口进行监测，监测结果见表1-7、1-8、1-9。 表1-7 废气(有组织)检测结果 检测点位 检测项目（单位） 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 最大值 锅炉废气排放口 标干烟气流量(m3/h) 7592 8465 8542 -- -- 氧含量（%） 14.9 14.8 14.9 -- -- 颗粒物 （mg/m3） 实测浓度 22.2 23.4 21.4 23.4 -- 折算浓度 43.7 45.2 42.2 45.2 ≤20 二氧化硫（mg/m3） 实测浓度 12 12 9 12 -- 折算浓度 23 23 17 23 ≤50 氮氧化物（mg/m3） 实测浓度 116 120 149 149 -- 折算浓度 114 129 147 147 ≤200 林格曼黑度（级） 0 0 0.5 0 ≤1 备注 烟道截面积：0.33m2； 烟道形状：圆形Φ0.60m 排气筒高度：15m； 烟气含湿量：6.5％； 烟气温度：70℃； 燃料种类：生物质； 平均含氧量：14.9%； 基准含氧量：9%； 处理设施：水浴除尘装置。 参照执行GB13271-2014表2中标准限值。 由表1-7可知，该项目锅炉废气处理设施排放口除颗粒物外，二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。 表1-8 无组织废气检测结果 检测点位 检测项目（单位） 日期 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 第四次 G1项目北面厂界外10m TSP（mg/m3） 1月6日 0.196 0.183 0.179 0.188 ≤1.0 1月7日 0.176 0.189 0.192 0.198 HCI（mg/m3） 1月6日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.024 1月7日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L H2S（mg/m3） 1月6日 0.002 0.002 0.002 0.001 ≤0.1 1月7日 0.002 0.002 0.002 0.001 NH3（mg/m3） 1月6日 0.13 0.21 0.26 0.19 ≤2.0 1月7日 0.12 0.21 0.25 0.19 G2项目西南面厂界外10m TSP（mg/m3） 1月6日 0.342 0.318 0.396 0.387 ≤1.0 1月7日 0.263 0.257 0.251 0.269 HCI（mg/m3） 1月6日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.024 1月7日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L H2S（mg/m3） 1月6日 0.004 0.008 0.005 0.003 ≤0.1 1月7日 0.005 0.007 0.007 0.003 NH3（mg/m3） 1月6日 0.14 0.24 0.29 0.16 ≤2.0 1月7日 0.14 0.23 0.27 0.16 G3项目东南面厂界外10m TSP（mg/m3） 1月6日 0.346 0.362 0.375 0.382 ≤1.0 1月7日 0.295 0.287 0.301 0.293 HCI（mg/m3） 1月6日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.024 1月7日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L H2S（mg/m3） 1月6日 0.003 0.004 0.003 0.002 ≤0.1 1月7日 0.004 0.005 0.004 0.002 NH3（mg/m3） 1月6日 0.11 0.18 0.21 0.14 ≤2.0 1月7日 0.10 0.16 0.18 0.17 G2项目西南面厂界外25m居民房前（敏感点） TSP（mg/m3） 1月6日 0.405 0.427 0.416 0.398 ≤1.0 1月7日 0.327 0.345 0.339 0.319 HCI（mg/m3） 1月6日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.024 1月7日 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L H2S（mg/m3） 1月6日 0.004 0.005 0.004 0.003 ≤0.1 1月7日 0.003 0.005 0.006 0.003 NH3（mg/m3） 1月6日 0.09 0.18 0.22 0.17 ≤2.0 1月7日 0.09 0.18 0.21 0.16 备注 参照执行GB14554-1993表1中二级标准限值与GB16297-1996表2中标准限值 由表1-8可知，G1项目北面厂界外10m、G2项目西面厂界外10m、G3项目东南面厂界外10m、G4项目西南面厂界外25m居民房前（敏感点各监测点的监测值排放浓度符合GB14554-1996表1中二级标准限值与GB16297-1996表2中标准限值要求。 表1-9 污水检测结果 检测点位 检测项目（单位） 日期 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 第四次 W1-2污水总排口 pH（无量纲） 1月6日 7.80 7.85 7.69 7.72 6-9 1月7日 7.92 7.85 7.99 7.85 悬浮物-SS（mg/L） 1月6日 13 15 16 14 ≤70 1月7日 14 16 17 15 COD（mg/L） 1月6日 74 86 78 76 ≤100 1月7日 82 80 72 84 氨氮（mg/L） 1月6日 7.68 7.87 8.09 7.95 ≤15 1月7日 7.54 7.76 7.92 7.69 BOD5（mg/L） 1月6日 15.4 13.8 12.6 14.3 ≤20 1月7日 13.1 12.9 14.1 16.5 总磷（mg/L） 1月6日 0.37 0.37 0.38 0.35 ≤0.5 1月7日 0.37 0.38 0.39 0.36 动植物油（mg/L） 1月6日 0.06L 0.08 0.06L 0.06L ≤5 1月7日 0.08 0.09 0.08 0.06L 备注 排入龙须沟：参照执行GB8978-1996表4中一级标准限值 由表1-9可知，项目废水总排口pH值、COD、BOD5、NH-N3、TP、动植物油、SS排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值要求。 根据《邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线建设项目竣工环境保护验收报告》结论可知，该项目锅炉废气处理设施排放口除颗粒物外，二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值；G1项目北面厂界外10m、G2项目西面厂界外10m、G3项目东南面厂界外10m、G4项目西南面厂界外25m居民房前（敏感点各监测点的监测值排放浓度符合GB14554-1996表1中二级标准限值与GB16297-1996表2中标准限值要求；项目废水总排口pH值、COD、BOD5、NH-N3、TP、动植物油、SS排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值要求；项目厂界东、南、西、北昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目锅炉现有废气处理设施采用麻石水膜除尘，颗粒物无法达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。要求建设方在麻石水膜设施之前加设一套布袋除尘装置，确保锅炉废气中颗粒物能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1、地理环境 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。总面积139.6平方公里，辖1个乡、2个镇、9个街道办事处，居住着汉、回等19个民族。 项目位于邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内），项目为邵阳市实强明胶有限公司场地内的西南部。地理位置坐标为东经111.492188º，北纬27.268393º，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目位于邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内），用地地块呈矩形，占地面积100m2。项目所在地周边地形较为平整丘陵地带，最大高差约2m。项目用地不涉及基本农田。 3、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳市境内流两溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江。资江干源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积流域面积遍及市辖9县4区。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，源西为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长644公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增，河床宽至200~300m，多年平均流量为391m3/s，多年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯月流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1m3/s，洪峰时最大流量达7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 本项目西面150m为资江，软化器反冲洗废水经管道排入厂内污水处理站，处理达标后排入资江。 5、动植物 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。邵阳区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 经调查，项目地周边主要为旱地和居民楼房，无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境）： 1、环境空气质量状况 本项目大气环境质量现状引用邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1-12月的常规监测数据，地表水、土壤、噪声采用现状监测数据。 1）空气质量达标区判定 本项目位于邵阳市双清区，为了解双清区大气环境质量情况，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳市经济开发区办公楼楼上。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1 邵阳市经开区办公楼上常规监测点 监测因子 PM10 PM2.5 NO2 CO（mg/m3） SO2 O3 测值范围 38-97 22-84 12-38 0.8~1.6 7~19 78~187 平均值 66.3 46.8 24.4 1.2 14.9 126.6 （GB3095-2012）二级年均标准值 70 35 40 4（24小时平均值） 60 160（日最大8小时平均值） 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。因此，根据以上判断，邵阳市双清区大气环境不属于达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报生态环境局、住建局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2、地表水环境质量现状 项目地表水环境质量现状评价引用《邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理项目Ⅱ类填埋场扩容工程环境影响报告书》上资江历史监测数据，共设置2个监测断面。测单位为湖南华弘检测有限公司，采样时间为2019年1月11日～12日。 ①、监测断面 W1：资江：洋溪沟入资江口上游500m； W2：资江：洋溪沟入资江口下游1000m。 ②、监测因子 pH、COD、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群、石油类共计8项。 ③、监测频次 连续监测2天，每天监测1次。 ④、评价方法 采用最大超标倍数和超标率来评价。 ⑤、评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 ⑥、监测结果 监测结果见表3-2。 3-2 地表水水质监测结果统计及评价表 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点位 检测项目（单位） 1月11日 1月12日 评价标准 最大超标倍数 超标率% 达标情况 W1 pH（无量纲） 7.61 7.72 6-9 0 0 达标 COD 13 16 20 0 0 达标 NH3-N 0.236 0.372 1.0 0 0 达标 TP 0.05 0.08 0.2 0 0 达标 SS 16 17 30 0 0 达标 *粪大肠菌群（个/L） 1.3×103 3.5×103 10000 0 0 达标 石油类 0.01L 0.01L 0.05 0 0 达标 W2 pH（无量纲） 7.66 7.75 6-9 0 0 达标 COD 15 17 20 0 0 达标 NH3-N 0.202 0.391 1.0 0 0 达标 TP 0.06 0.09 0.2 0 0 达标 SS 18 15 30 0 0 达标 *粪大肠菌群（个/L） 1.1×103 2.4×103 10000 0 0 达标 石油类 0.01L 0.01L 0.05 0 0 达标 注：L表示低于检出限 资江历史监测结果表明，监测期间资江各水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求（悬浮物浓度达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准）。 3、声环境质量现状 邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年9月4日-9月5日对项目所在地声环境质量进行了监测，厂内正常工况，监测点设在项目场界四周和附近敏感点。共设置7个监测点，监测结果见表3-3： 表3-3 项目噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点位 检测时间 检测结果 LeqdB(A) 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 项目地南面厂界处 9月4日 50.8 40.4 60 50 9月5日 51.1 41.7 N2 项目地东面厂界处 9月4日 51.4 39.5 9月5日 50.7 40.1 N3 项目地北面厂界处 9月4日 51.1 39.9 9月5日 50.2 40.7 N4 项目地西面厂界处 9月4日 50.5 39.5 9月5日 50.3 40.1 N5 项目地西南面锅炉房风机处 9月4日 51.3 41.4 9月5日 50.2 39.5 N6 项目地南面约40m的居民房外1m处 9月4日 50.0 40.4 9月5日 49.5 39.5 N7 项目地西面约65m的居民房外1m处 9月4日 49.5 40.2 9月5日 49.9 39.5 从上表可知，项目地各监测点位昼夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 根据现场实地踏勘，本项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。周边植被主要以灌木杂草为主。项目评价范围内植被单一，覆盖率较低，未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种，没有古树。 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据本项目周围环境现状以及项目特征，确定本项目环境空气和声环境保护目标为项目周围的居民，详见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标表 项目 环保目标 坐标 方位 直线距离 保护内容 执行标准 X Y 环境空气 伍家院子 548943.04 3016193.22 东面 100-200m 居民，10户，35人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 伍家院子 549090.85 3016159.69 东面 200-500m 居民，110户，385人 石油公司油库家属区 548766.61 3016179.78 南面 40-200m 居民，30户，70人 金台社区 548608.70 3016161.88 西面 65-200m 居民50户，175人 金台社区 548589.30 3016363.62 西北面 200-500m 居民100户，350人 金台社区 548655.29 3016597.60 北面 200-500m 居民200户，700人 表3-5 声环境保护目标一览表 保护目标 特征与功能 相对项目方位 相对项目距离范围m 保护级别 伍家院子 居民，10户，35人 东面 100-200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 石油公司油库家属区 居民，30户，70人 南面 40-200m 金台社区 居民50户，175人 西面 65-200m 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称 保护要求 相对厂区方位 相对厂址距离/m 相对厂址高差/m 与项目废水排放口相对距离/m 资江 （GB3838-2002）III类 西面 150 30 /

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 表4-1 环境空气污染物基本项目浓度限值 污染物名称 标准值 标准名称 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH值除外 项目标准 pH BOD5 COD 氨氮 石油类 GB3838-2002Ⅲ类 6-9 ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤0.05 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉大气污染物排放限值。 表4-4 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（单位：mg/m3） 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟道 二氧化硫 50 二氧化氮 200 林格曼黑度 ≤1 烟囱排放口 废水 本项目废水为蒸汽冷凝水、锅炉废气处理废水和软化器反冲洗废水，其中蒸汽冷凝水和锅炉废气处理废水循环使用，软化器反冲洗废水经管道排至厂内污水处理站处理后排入资江。地表水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH值除外 项目标准 pH 总磷 SS BOD5 COD 氨氮 动植物油 GB8978-1996Ⅲ类 6-9 ≤0.5 ≤70 ≤20 ≤100 ≤15 ≤5 3、噪声 施营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 声环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单。 |
| 总量控制 | 废水：本项目废水为蒸汽冷凝水、锅炉废气处理废水和软化器反冲洗废水，蒸汽冷凝水和锅炉废气处理废水循环使用，软化器反冲洗废水经管道排至厂内污水处理站处理，因此不需设置废水总量。 废气：据国家对实施污染物排放总量控制的要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOX两项。 本项目新建工程需总量控制指标为：SO2：0.06t/a，NOX ：0.30t/a。目前项目建设方排污权初始分配的总量为SO2：1.4t/a，NOX：0.4t/a。因此本项目无需购买。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）、工艺流程简述（图示）： （1）施工期 本项目占地面积为100m2的锅炉房，现已安装运行，运行多年，无其他工程，没有施工遗留环境问题存在，故本次环评不对施工期进行评价。 （2）营运期 工艺流程图见图5-1。 图5-1 4t/h生物质锅炉生产工艺流程图 工艺流程简述 4t/h生物质锅炉：锅炉通过燃烧成型生物质燃料，将软化水加热生成蒸汽，经管道输送至生产车间，用于熬胶和蒸发浓缩工序间接供热，故蒸汽冷凝水循环使用，生物质锅炉燃烧废气经布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统处理后通过30m高排气筒排气。 1、施工期污染源分析 本项目是在现有厂区利用一块100m2的地做锅炉房，故锅炉房占地面积为100m2。施工主要是安装锅炉及配套设施，施工期短，本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声等，随着施工期结束，污染源也随之消失。 2、营运期污染源分析 1、大气污染源分析 本项目废气主要是生物质锅炉产生的废气，目前仅通过麻石水膜除尘系统处理废气+30m排气筒，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及林格曼黑度。锅炉燃料为生物质，全年生物质用量为350t/a。 根据邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年11月10日对该锅炉废气处理设施排放口进行监测，监测结果见表5-1。同时根据现有麻石水膜除尘效率按90%计，反推锅炉废气处理设施进口浓度，具体见表5-2。 表5-1 废气(有组织排放口)检测结果 检测点位 检测项目（单位） 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 最大值 锅炉废气排放口 标干烟气流量(m3/h) 7592 8465 8542 -- -- 氧含量（%） 14.9 14.8 14.9 -- -- 颗粒物 （mg/m3） 实测浓度 22.2 23.4 21.4 23.4 -- 折算浓度 43.7 45.2 42.2 45.2 ≤20 二氧化硫（mg/m3） 实测浓度 12 12 9 12 -- 折算浓度 23 23 17 23 ≤50 氮氧化物（mg/m3） 实测浓度 53 59 70 70 -- 折算浓度 114 129 147 147 ≤200 林格曼黑度（级） 0 0 0.5 0 ≤1 备注 烟道截面积：0.33m2； 烟道形状：圆形Φ0.60m 排气筒高度：15m； 烟气含湿量：6.5％； 烟气温度：70℃； 燃料种类：生物质； 平均含氧量：14.9%； 基准含氧量：9%； 处理设施：水浴除尘装置。 参照执行GB13271-2014表2中标准限值。 表5-2 废气(有组织进口)检测结果 检测点位 检测项目（单位） 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 最大值 颗粒物 （mg/m3） 实测浓度 222 234 214 234 -- 折算浓度 437 452 422 452 ≤20 二氧化硫（mg/m3） 实测浓度 12 12 9 12 -- 折算浓度 23 23 17 23 ≤50 氮氧化物（mg/m3） 实测浓度 53 59 70 70 -- 折算浓度 114 129 147 147 ≤200 林格曼黑度（级） 0 0 0.5 0 ≤1 根据表5-1可知，项目锅炉现有废气处理设施采用麻石水膜除尘，颗粒物无法达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。要求建设方在麻石水膜设施之前加设一套布袋除尘装置，确保锅炉废气中颗粒物能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。 布袋除尘装置的除尘率按99%计，锅炉烟气中颗粒物的排放浓度为0.452mg/m3，SO2排放浓度为23mg/m3，NOx 排放浓度为147mg/m3。能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。 锅炉烟气中颗粒物的折算后的排放浓度为0.234mg/m3，锅炉烟气排放量为4612680Nm3/a，则颗粒物排放量为0.001t/a；SO2折算后的排放浓度为12mg/m3，排放量为0.06t/a；NOx 折算后的排放浓度为70mg/m3，排放量为0.30t/a。排污权证上的排放量如下：氮氧化物排放量为0.4t/a，二氧化硫的排放量为1.4t/a。 根据上述结果显示，本项目运营过程中二氧化硫、氮氧化物排放量均符合排污许可证上的量。 2、水污染源分析 本项目废水为锅炉废气处理废水、蒸汽冷凝水和软化器反冲洗废水，其中锅炉废气处理废水循环使用；蒸汽冷凝水用于间接加热，故循环使用；软水制备系统制备软水过程中需要每天反冲洗2次，产生少量的反冲洗废水，故软化器反冲洗废水经管道排至厂内污水处理站处理达标后排入资江。 根据前文表1-9可知，项目废水总排口pH值、COD、BOD5、NH-N3、TP、动植物油、SS排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值要求。 3、噪声污染源分析 项目运营期噪声主要来源于生产设备噪声以及车辆运输噪声等。各类设备噪声值在75～85dB(A)之间，车辆运输噪声一般在75~85dB（A）之间。根据《邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线建设项目竣工环境保护验收报告》，邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年1月6日-7日对项目正常工况下的声环境质量进行现状监测，监测结果见表5-3。 表5-3 项目噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点 LAeq声级 评价标准 评价 日期 1月6日 1月7日 N1项目东侧厂界外1m 处 昼间 49.8 38.5 60 达标 夜间 50.8 40.5 50 达标 N2项目南侧厂界外1m处 昼间 51.3 39.2 70 达标 夜间 50.9 39.7 55 达标 N3项目西侧厂界外1m处 昼间 51.4 39.8 60 达标 夜间 50.5 40.9 50 达标 N4项目北侧厂界外1m处 昼间 51.8 40.0 60 达标 夜间 51.3 40.6 50 达标 N5项目南面厂界外25m处居民房前（敏感点） 昼间 50.8 40.3 60 达标 夜间 52.0 39.7 50 达标 由表5-4可知，项目厂界四面厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。敏感点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、固体废物污染源分析 本项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂、锅炉灰渣和锅炉废气处理废水沉渣。 废离子交换树脂产生于软水制备系统，产生量约0.2t/a，属于危险废物（HW13有机树脂类废物,危废代码900-015-13废弃的离子交换树脂），需集中收集后暂存于危废暂存间，危险废物贮存需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订，定期委托具备危险废物处理资质单位处理。 本项目使用生物质成型燃料，锅炉灰渣产生量约为14t/a。项目生物质燃料不添加任何化学物质，燃烧后产生的灰渣可收集后直接外售。 本项目锅炉废气处理废水处理过程中会产生一定量的废水处理沉渣，产生量约为0.2t/a，该沉渣定期清掏交由环卫部门处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 锅炉 | 颗粒物 | 23.4mg/m3、0.10t/a | 0.234mg/m3、0.001t/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 13.3mg/m3、0.07t/a | 12mg/m3、0.06t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 77.8mg/m3、0.33t/a | 70mg/m3、0.30t/a |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 0 | 0 |
|  |  | 机械、车辆尾气 | NOx、CO、烃类 | 少量 | 少量 |
|  | 废水 | 锅炉废气处理废水 | SS、氨氮等 | 少量 | 回用 |
|  |  | 蒸汽冷凝水 | SS、氨氮等 | 少量 | 回用 |
|  |  | 软化器反冲洗废水 | COD、氨氮等 | 360m3/a | 厂内污水处理站 |
|  | 固废 | 锅炉 | 锅炉渣 | 14t/a | 收集外售 |
|  |  | 废水处理设施 | 锅炉废气处理废水沉渣 | 0.2t/a | 定期清掏 |
|  |  | 软化器 | 废离子交换树脂 | 0.2 t/a | 暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |
|  | 噪声 | 机械设备和运输车辆噪声 | Leq(A) | 75~85dB(A) | - |
| 生态环境影响： 根据实地调查，项目不新征用地，施工已结束，对区域生态环境影响小。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 原项目均由邵阳市热电厂供热，后因邵阳市热电厂经营不善，公司倒闭，故因供热需求，公司需自行建设一个4t/h的生物质锅炉为厂区供热。项目施工期建设内容主要为环保设施的增设，工程量较小，施工时间短，产生的影响较小。故本次环评不对施工期进行评价。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目废气主要是生物质锅炉产生的废气，目前仅通过麻石水膜除尘系统处理废气+30m排气筒，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及林格曼黑度。根据工程分析可知，项目锅炉现有废气处理设施采用麻石水膜除尘，颗粒物无法达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。要求建设方在麻石水膜设施之前加设一套布袋除尘装置，确保锅炉废气中颗粒物能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。 布袋除尘装置的除尘率按99%计，锅炉烟气中颗粒物的排放浓度为0.452mg/m3，SO2排放浓度为23mg/m3，NOx 排放浓度为147mg/m3。能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准限值。 锅炉烟气中颗粒物的折算后的排放浓度为0.234mg/m3，锅炉烟气排放量为4612680Nm3/a，则颗粒物排放量为0.001t/a；SO2折算后的排放浓度为12mg/m3，排放量为0.06t/a；NOx 折算后的排放浓度为70mg/m3，排放量为0.30t/a。排污权证上的排放量如下：氮氧化物排放量为0.4t/a，二氧化硫的排放量为1.4t/a。 根据上述结果所述，本项目生物质锅炉废气经过布袋除尘系统和麻石水膜除尘系统处理后排放的大气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气标准，对周边环境影响较小。 大气环境影响评价自查表见附件1。 2、水环境影响分析 （1）水环境影响定级 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，工程运营期废水主要为蒸汽冷凝水、锅炉废气处理废水和软化器反冲洗废水，其中蒸汽冷凝水和锅炉废气处理废水循环利用，软化器反冲洗废水经管道排入厂内污水处理站处理。根据表7-1评价等级判定，项目地表水环境影响评价定级为三级B，只进行简单分析。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 1）软化器反冲洗废水 项目转化器反冲洗废水产生量为360m3/a，折算到每天生成量为 2m3/d，项目生产废水中含有COD、氨氮等，软化器反冲洗废水经厂内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准（氨氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准）后通过污水总排口排放。根据邵阳市新安职业卫生检测服务有限公司于2020年1月6日-2020年1月7日对项目污水总排口进行了检测，具体检测结果详见表7-2。 表7-2 项目废水总排口检测结果 检测点位 检测项目（单位） 日期 检测结果 标准值 是否达标 污水总排口 pH（无量纲） 1月6日 7.72 6-9 达标 1月7日 7.85 SS（mg/L） 1月6日 14 70 达标 1月7日 15 化学需氧量（mg/L） 1月6日 76 100 达标 1月7日 84 氨氮（mg/L） 1月6日 7.95 15 达标 1月7日 7.69 总磷（mg/L） 1月6日 0.35 1.0 达标 1月7日 0.36 BOD5（mg/L） 1月6日 14.3 20 达标 1月7日 16.5 动植物油（mg/L） 1月6日 0.06L 0.06L 达标 1月7日 0.06L 根据上述检测结果统计，项目厂区污水总排口各污染物外排浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准（总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准）限值，故项目软化器反冲洗废水经一体化污水处理工艺处理是可行的。项目增加360m3/a的软化器反冲洗废水对排放量没有发生较大变化，软化器反冲洗废水经厂内废水处理站处理后达标后外排资江，对地表水环境的影响不大。 2）锅炉废气处理废水 项目废气处理废水经循环沉淀池处理后循环利用，不外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3）蒸汽冷凝水 项目蒸汽冷凝水经沉淀池处理后循环利用，不外排，不会对周围地表水环境造成影响。 综上所述，本项目生产废水总排量为360m3/a，水质较简单，主要含有COD、SS等物质，经管道进入厂内污水处理站处理，达标后排入资江，对资江的水环境质量的影响不大。 （3）地表水环境影响评价结论 1）地表水环境影响结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，在正常运行的情况下均能保障废水稳定达标排放，因此，项目地表水环境影响可接受。 2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-3。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 11 软化器反冲洗废水 COD、SS等 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 TW001 厂内污水处理站 厂内一体化污水处理设施 DW001 符合 废污水总排放口 22 蒸汽冷凝水 COD、NH3-N 不外排 不外排 TW002 软水箱 沉淀+循环利用 / / / 33 锅炉废气处理废水 COD、NH3-N 不外排 不外排 TW003 沉淀池 沉淀+循环利用 / / / ②废水直接排放口基本信息 项目废水直接排放口基本信息见表7-4。 表7-4 废水直接排放口基本信息表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入受纳自然水体处地理坐标 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 经度 纬度 DW001 111.490617 27268731 0.0036 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 全天 资江 III类 111.491901 27.268998 ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-5。 表7-5 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 一级排放标准值 100 SS 70 NH3-N 15 BOD5 20 动植物油 5 ④、废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-6。 表7-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 0 1*10-7 0 1.8*10-5 SS 50 0 1*10-7 0 1.8*10-5 NH3-N 10 0 2*10-8 0 3.6*10-6 全厂排放口合计 COD 0 1.8*10-5 SS 0 1.8*10-5 NH3-N 0 3.6*10-6 3）地表水环境影响评价自查 项目地表水环境影响评价自查表详见附表2。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于水泵、风机等，噪声源强为75～85dB（A）。根据工程分析中表5-3可知，项目厂界四面厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。敏感点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。对周边声环境影响不大。 4、固废影响分析 本项目产生的固体废物主要是废离子交换树脂、锅炉渣和锅炉废气处理废水沉渣。 1）锅炉渣 根据工程分析可知，本项目灰渣年产生量约为14t/a，生物质燃料不添加任何化学物质，燃烧后产生的灰渣收集外售，故本项目的灰渣定期收集外售，该处置方式可行，对周围环境影响较小。 锅炉废气处理废水沉渣 根据工程分析可知，本项目锅炉废气处理废水处理过程中会产生一定量的锅炉废气处理废水沉渣，产生量约为0.2t/a，该污泥定期清掏交由环卫部门处理，该处置方式可行，对周围环境影响较小。 3）废离子交换树脂 根据工程分析可知，本项目在软化水的制备过程中会用到离子交换树脂，产生量约为0.2t/a，属于危险废物（HW13有机树脂类废物,危废代码900-015-13废弃的离子交换树脂），需集中收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在生产厂区内设置一个危废固废暂存间，面积约10m3。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洁。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 3）生活垃圾 项目不设置员工，利用厂区原有员工操作锅炉燃烧，故无生活垃圾产生。 5、地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表 A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于“ D电力、热力、燃气及水电生产和供应业”中“443、热力生产和供应”，本项目生物质锅炉为4t/h，小于65t/h，因此，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 本项目为锅炉供热系统工程项目，根据环境影响评价技术导则土壤环境(HJ 964-2018)附录A1判定本项目属于“电力燃气及水生产和供应业”，本项目生物质锅炉为4t/h，小于65t/h，故土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，无需进行土壤评价，厂区已平整，不需再对厂区进行平整，对土壤影响较小。 （三）环境保护管理与环境监测 1、环境保护管理 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 2、环境监测 （1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质的环境监测公司承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 （2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 （3） 建设单位应切实加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 营运期污染源监测计划见表7-7。 表7-7 污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测频率 废气 有组织废气 颗粒物 烟囱监测口 一年一次 二氧化硫 烟囱监测口 一年一次 氮氧化物 烟囱监测口 一月一次 林格曼黑度 烟囱监测口 一年一次 噪声 厂界噪声 等效A声级 厂界四周外1m 一年一次 （四）建设项目相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为热力生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第五条新能源中的第6条，生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造工程，本项目为燃烧生物质燃料供热，故项目属于鼓励类项目。 项目生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 （2）火灾对油库的风险 项目南面10m处的邵阳市中石化股份有限公司湖南邵阳石油分公司邵阳油库，邵阳油库储存区离项目南面场界约150m。本项目设置锅炉生产蒸汽，根据《石油化工企业设计防火规范》GB501960相关要求，锅炉需离油库储存区50m以上，本项目离储存区约150m，无重大危险源。建设方应加强对厂区的火灾防范管理，避免火灾事故发生，降低对油库的风险。由于油库严格按照《石油化工企业设计防火规范》GB501960设计建设。本项目距离油库储存区约150m，不在油库的安全距离之内。综上，本项目对油库风险概率较低，影响较小。 （3）、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内），项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。 2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《年产500吨食用明胶生产线建设项目》监测数据可知，颗粒物、SO2、NOX和林格曼黑度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目排放的主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均可实现达标排放，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 ①根据地表水监测结果表明：本项目废水排入厂内污水处理站，根据《年产500吨食用明胶生产线建设项目》监测数据可知，地表水监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。 ②根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 3）资源利用上线 本项目原料为生物质颗粒，当地水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目废水经管道排至厂内污水处理站处理达标后外排，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （五）建设项目环境保护设施一览表 根据工程实际情况，本项目环保验收内容见表7-8。 表7-8 建设项目环境保护设施一览表 污染 类型 环保措施 环保设施 验收标准 废水 经管道排至厂内污水处理站，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 管道 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 废气 ①布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统 ②运输道路扬尘洒水抑尘、出入车辆清洗 布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气标准限值 噪声 ①机械设备隔声减震 ②采用先进、低噪声设备 ③调整布局、隔声减振 隔声屏障，减震垫 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 锅炉渣收集外售，锅炉废气处理废水沉渣定期清掏交由环卫部门处理 垃圾桶 妥善处置，禁止随意倾倒 废离子交换树脂需集中收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 危废暂存间

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废 气 | 锅炉 | 颗粒物 | 布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | 机械、车辆尾气 | CO、THC、NOX | 大气扩散 |  |
|  | 废水 | 锅炉废气处理废水 | COD、氨氮等 | 循环使用 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 蒸汽冷凝水 | COD、SS等 |  |  |
|  |  | 软化器反冲洗废水 | COD、氨氮等 | 经管道排至厂内污水处理站处理 |  |
|  | 固 废 | 锅炉 | 锅炉渣 | 收集外售 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 锅炉废气处理废水处理池 | 锅炉废气处理废水沉渣 | 定期清掏 |  |
|  |  | 软化器 | 废离子交换树脂 | 暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  | 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声，减震，调整布局 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 运输车辆 | 噪声 | 禁鸣、限速 |  |
| 生态环境影响： 根据实地调查，项目不新征用地，施工已结束，对区域生态环境影响小。 |

# 九、结论与建议

（一）结论： 1、项目概况 项目位于邵阳市双清区滨江街道办事处 （油脂加工厂内），属于邵阳市实强明胶有限公司年产500吨食用明胶生产线的配套锅炉供热系统，位于该公司的西南部，锅炉房占地面积约100m2。项目地大致成矩形，入口位于场地南面，烟囱位于项目地南面，布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统位于项目地中部，锅炉位于项目地北部，50m3水罐位于项目地北部，生物质颗粒暂存项目地北部。 2、产业政策及相关符合性结论 （1）产业政策相符性分析 本项目为热力生产和供应项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第五条新能源中的第6条，生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造工程，本项目为燃烧生物质燃料供热，故项目属于鼓励类项目。 项目生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 3、环境质量状况结论 项目地区域环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目评价河段水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。项目地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。 4、环境影响分析结论 （1）运营期环境影响评价结论 1）大气环境影响分析 项目营运期废气主要为锅炉废气。锅炉燃烧的过程中会产生一定量的废气，经过布袋除尘系统除尘和麻石水膜除尘系统处理后，经30m高烟囱排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气标准限值，综上所述，项目废气对周围环境影响较小。 2）水环境影响分析 本项目运营过程中产生的废水主要为锅炉废气处理废水、蒸汽冷凝水和软化器反冲洗废水。锅炉废气处理废水和蒸汽冷凝水循环回用，软化器反冲洗废水经管道进入厂内污水处理站处理后外排至资江。本项目产生的废水通过上述处理措施处理，对周围环境影响较小。 3）声环境影响分析 本项目营运期主要噪声源为风机等生产设备产生的机械设备，噪声源强为75-85dB(A)。为防止噪声污染，本项目主要采用减振、隔声、设备加强检修、调整布局等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废物主要为锅炉渣、锅炉废气处理废水沉渣和废离子交换树脂；锅炉渣的处置是收集外售；锅炉废气处理废水沉渣定期清掏交由环卫部门处理；废离子交换树脂属于危险废物，需暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。本项目固体废物经上述妥善处置后对周围的环境影响较小。 4、总结论 本项目建设符合国家产业政策；项目选址及布局相对合理；项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但建设单位在严格执行各项环保措施，落实本环评提出的各项污染防治措施、加强环保管理的情况下，运营期间可做到废水循环使用、固体废物不外排、大气污染物及声环境达标排放，项目建设对所在区域的环境影响较小。从环保角度出发，该项目建设是可行的。 （二）建议 1、建设单位应加强加强营运期环境管理，合理安排高噪声设备工作时间，减少噪声扰民现象；在生产过程中推广湿式作业，对场区道路定期洒水，对物料运输车辆及时清洗，减少粉尘和地面扬尘的污染。 2、建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，尽量避免事故排放情况发生。 3、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 4、必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经自主验收合格后方可投入运营。

# Text boxes

成型生物质燃料

熬胶工序

4t/h生物质锅炉

新鲜水

软化水设备

布袋除尘

噪声

软水制备排水

废气、噪声

麻石除尘

废气、噪声